ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| __________2017 г. № ______ Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения на 2018 - 2028 гг. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, Уставом Шумячского городского поселения

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения на 2018 - 2028 гг.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

| Глава муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | А.В. Голушков |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от __________2017 г. № _____ |
| --- | --- |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения на 2018 - 2028 гг.

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения на 2018 - 2028 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Правила землепользования и застройки Шумячского городского поселения, Генеральный план Шумячского городского поселения, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шумячского городского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг с сохранением доступности, улучшение экологической ситуации, а также повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение комфортности и безопасности условий проживания, защиты граждан от неправомерного повышения оплаты жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности деятельности управляющих компаний и организаций коммунального комплекса. |
| Задачи Программы | Задачи: - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения муниципального образования Шумячского городского поселения; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение потребностей развивающегося научно-производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах; - финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; -снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Теплоснабжение - Замена тепловых сетей на предизолированные труб, перевод на индивидуальное поквартирное отопление отапливаемых от котельных на твердом топливе; - реконструкция котельных с переводом на газовое топливо по ул. Базарная и ул. Маяковского в п. Шумячи Смоленской области Водоснабжение - Реконструкция сетей водоснабжения п. Шумячи - Капитальный ремонт системы водоснабжения; - Установка водозаборных колодцев; -Установка поквартирных приборов учета водоснабжения; - Капитальный ремонт скважин. - Строительство новых сетей водопровода в п. Шумячи Водоотведение - Строительство сетей канализации; - Капитальный ремонт внутридомовых сетей канализации; - Проектирование и устройство узла учета объема сточных вод на очистных сооружениях п. Шумячи; - Приобретение специализированной техники. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2018-2028гг. |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников согласно муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения». Источники финансирования Программы: - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники. |

# 1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Шумячского городского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения  является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, а также повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение комфортности и безопасности условий проживания, защиты граждан от неправомерного повышения оплаты жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности деятельности управляющих компаний и организаций коммунального комплекса Шумячского городского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Шумячского городского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения являются:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения;

- внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение потребностей развивающегося научно-производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах;

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

- снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения  базируется на следующих принципах:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ                «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Шумячского городского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1) Глава муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области  осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения

– принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения;

– утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых специалистам Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области или сторонней организации.

- утверждение программы.

Глава муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Шумячского городского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Шумячского городского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2) Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения

– выступает заказчиком или разработчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Шумячского городского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Шумячского городского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки  и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения разработана с учетом продолжительности мероприятий по модернизации и внедрению новых технологий и срока их окупаемости на период с 2018 по 2028 гг.

# 1.1 Основные мероприятия программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Год реализации | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поквартирное отопление многоквартирных жилых домов по ул. Базарная д.21, д.28, ул. Высокая д.5А, д.7, д.8, д.11, д.15, д.18, д.20, д.24, ул.Заводская д.1, д.5, д.8, ул.Комсомольская д.24, ул.Понятовская, д.10, ул.Садовая д.9, д.9А, д.11, д.14, д.16, д.20, д.25, д.27, ул.Советская д.85 отапливаемых от котельной (центральная) расположенной по ул.Заводская п.Шумячи | 2018-2028 | Местный бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, |
| 2 | Поквартирное отопление многоквартирных жилых домов по ул.Санаторная школа д.2, д.3, д.4, д.5 отапливаемых от котельной (санаторная школа) расположенной по ул.Санаторная школа п.Шумячи | 2018-2028 | Местный бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, |
| 3 | Поквартирное отопление 12 многоквартирных жилых домов п.Шумячи отапливаемых от котельных №3 ул.Понятовская, №6 ул.Базарная 52, №7 ул. Пионерская, д. 1-а, п.Шумячи | 2018-2028 | Местный бюджет и областной бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей в п. Шумячи с заменой существующих изношенных теплосетей на предизолированные трубы с системой сигнального аварийного оповещения протяженностью | 2018-2028 | Местный бюджет и областной бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, |
| 5 | Реконструкция котельных с переводом на газовое топливо по ул. Базарная и ул. Маяковского в п. Шумячи Смоленской области | 2018-2028 | Местный бюджет и областной бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Шумячи Шумячского района | 2018-2028 | Местный бюджет и областной бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, |
| 7 | Замена установленного оборудования на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом, установка станции очистки и обезжелезивание питьевой воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения (средства охранно-пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения, систем экстренного вызова нарядов полиции), устройство капитальных периметральных ограждений и устройство искусственного освещения на 11-ти скважинах | 2018-2028 | Местный бюджет и областной бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, |
| 8 | Строительство новых сетей водоснабжения | 2018-2028 | Местный бюджет и областной бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области |
| 9 | Проектирование и устройство узла учета объема сточных вод на очистных сооружениях п. Шумячи | 2018-2028 | Местный бюджет и областной бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, |

# 2 Перспективные показатели развития муниципального образования Шумячского городского поселения

# 2.1 Краткая характеристика муниципального образования Шумячского городского поселения

Территория

п. Шумячи расположен в 105 км к югу от Смоленска, в 7 км к северу от железнодорожной станции Понятовка на дороге Кричев - Малоярославец. Территория Шумячского городского поселения составляет 540 га. Численность Шумячского городского поселения составляет 4199 человек.

Экономика

п. Шумячи имеет достаточно высокий потенциал для активного экономического развития. К положительным факторам относятся: значительный природно-ресурсный потенциал, высокий архитектурно-композиционный и историко-культурный потенциал, достаточный научно-образовательный уровень населения.

# 2.2 Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шумячского городского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

-снижение потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие системы ливневой канализации:

- повышение экологической безопасности в поселении, снижение антропогенного воздействия на водные ресурсы;

- исключение перегрузки системы фекальной канализации;

- создание условий для увеличения срока службы дорог.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния  территорий поселения;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

- улучшение экологического состояния поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселении и создание благоприятной среды обитания.

Отсутствие ливневой канализации постоянно приводит к подтоплению территорий поселения, подвалов жилых домов, а зачастую и зданий. Ливневыми стоками до недопустимых пределов загрязняются все водотоки. В периоды интенсивных дождей и снеготаяния ливневые стоки переполняют систему фекальной канализации, дестабилизируют работу канализационных насосных станций  очистных сооружений. Требуется инвентаризация и капитальный ремонт существующих ливневых коллекторов и строительство новых.

По территории индивидуальной жилищной застройки ливневые воды удаляются через открытые водоотводные  канавы  и трубопереезды в местах прохождения под дорогами. Сезонную очистку существующей ливневой канализации осуществляет МУП «Шумячское РПО КХ».

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Днепр». Работа спецавтотранспорта по вывозке ТБО осуществляется строго в соответствии с маршрутными графиками.

# Оказание услуг по содержанию администратора кладбища, содержанию, ремонту мест захоронения осуществляет МУП «Шумячское РПО КХ».

# Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Шумячского городского поселения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных инженерных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в             п. Шумячи;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания населения.

Сроки реализации: 2018 - 2020 гг. и на период до 2028 года.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального комплекса.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение. Установление и пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Шумячского городского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны администрацией Шумячского городского поселения по предложению организаций коммунального комплекса или по собственной инициативе.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в Администрацию муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Шумячского городского поселения, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование.

Дальнейшая работа по проверке инвестиционных программ, расчета соответствия финансовых потребностей программе, а также утверждение предлагаемой инвестиционной надбавки  к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится Департаментом по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Смоленской области.

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

-осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области. Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

-количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

-количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

-количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы – Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Исполнители основных мероприятий: МУП «Шумячское РПО КХ» (по согласованию), Филиал ОАО «МРСК - центра» - «Смоленскэнерго»» (по согласованию), ОАО «Смоленскоблгаз» (по согласованию), ООО «Днепр» (по согласованию).

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Шумячского городского поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

-снижение потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие системы ливневой канализации:

- повышение экологической безопасности в поселке, снижение антропогенного воздействия на водные ресурсы;

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды обитания в Шумячском городском поселение.

- создание условий для увеличения срока службы дорог.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния  поселковых территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории Шумячского городского поселения;

- улучшение экологического состояния Шумячского городского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

- исключение перегрузки системы фекальной канализации.

# 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

# 3.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

# 3.1.1. Институционная структура

В Шумячском городском поселении оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается  МУП «Шумячское РПО КХ», данная организация осуществляет следующие виды деятельности: производство и передача тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение.  Вывозом и захоронением жидких и твердых бытовых отходов – специализированная организация ООО «Днепр». Управляющая компания, занимающаяся  содержанием и ремонтом жилья, по состоянию на декабрь 2017 года отсутствует.

На территории Шумячского городского поселения работниками предприятий ЖКХ обслуживается 9 котельных и 1 общественная баня в п. Шумячи, 5,869 км тепловых сетей, 11 водонапорных башен, 15,7 км водопроводных сетей.

# 3.1.2. Характеристика системы ресурсоснабжения

Водоснабжение

В Шумячском городском поселении водоснабжение: добычу воды, ее очистку, обеззараживание и транспортировку до потребителей осуществляет МУП «Шумячское РПО КХ», также производит прием и очистку сточных вод.

Всего по Шумячскому городскому поселению имеется: 11 скважин      Водомеры установлены в павильонах скважин.

По магистральным и распределительным сетям, общей протяженностью 15,7 км, вода подается потребителю (население, предприятия). На сети установлено 75 водоразборных колонок.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу 2.

Таблица 2

| № | Расположение сооружения водоснабжения | Количество скважин, шт. | № артезианской скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Эксплуатационный горизонт | Марка насоса | Глубина погружения насоса, м | Водоотбор по скважине фактический м3/час | Эксплуатационные запасы воды, тыс.куб.м в сутки | Производственная мощность, тыс.куб.м в сутки | Степень износа на 01.01.09 год, % | Балансодержатель и эксплуатирующая организация инженерных сооружений водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочих | резервных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ул. Базарная | 1 | - | №3750 (ГВК 66207000) | 1997 | 179 | Евлановско-ливенский | М2 ЭЦВ8-25-110 | 86 | 14 | 0,63 | 0,576 | более 60% | МУП «Шумячское РПО КХ» |
| 2 | ул. Базарная | 1 | - | №3755 (ГВК 66207002) | 1998 | 165 | Евлановско-ливенский | М2 ЭЦВ8-25-110 | 82 | 11,05 | 0,63 | 0,576 | более 60% | МУП «Шумячское РПО КХ» |
| 3 | ул. Базарная | - | 1 | №1386-78 (ГВК 66207003) | 1978 | 170 | Евлановско-ливенский | М3 ЭЦВ6-16-110 | 71 | 0 | 0,26 | 0,24 | более 60% | МУП «Шумячское РПО КХ» |
| 4 | ул. Понятовская | 1 | - | №1256 (ГВК 66207011) | 1967 | 162 | Евлановско-ливенский | М2 ЭЦВ6-10-110 | 82 | 2,5 | 0,63 | 0,576 | более 60% | МУП «Шумячское РПО КХ» |
| 5 | ул. Санаторная школа | 1 | - | №1454 (ГВК 66207001) | 1963 | 140 | Евлановско-ливенский | М3 ЭЦВ6-16-110 | 58 | 2,61 | 0,26 | 0,24 | более 60% | МУП «Шумячское РПО КХ» |
| 6 | ул. Лесхоз | 1 | - | - | 1964 | 140 | Евлановско-ливенский | М3 ЭЦВ6-16-110 | - | - | 0,26 | 0,24 | более 60% | Сырзавод |
| 7 | ул. Санаторная школа | 1 | - | - | 1989 | 140 | Евлановско-ливенский | М2 ЭЦВ8-25-110 | - | - | 0,63 | 0,576 | более 60% | МУП «Шумячское РПО КХ» |
| 8 | Объездная дорога п.г.т. Шумячи в районе Сельхозтехники | 1 | - | - | 1983 | 162 | Евлановско-ливенский | М3 ЭЦВ6-16-110 | - | - | 0,26 | 0,24 | более 60% | МУП «Шумячское РПО КХ» |
| 9 | ул. Полевая | 1 | - | - | 1983 | 163 | Евлановско-ливенский | М2 ЭЦВ8-25-110 | - | - | 0,63 | 0,576 | более 60% | МУП «Шумячское РПО КХ» |
| 10 | ул. Форпост | 1 | - | - | 1964 | 105 | Евлановско-ливенский | М2 ЭЦВ8-25-110 | - | - | 0,63 | 0,576 | более 90% | МУП «Шумячское АТП» |
| 11 | ул. Льнозавод | 1 | - | - | 1963 | 110 | Евлановско-ливенский | М2 ЭЦВ8-25-110 станция подачи воды с частотно-регулируемым приводом | - | - | 0,26 | 0,24 | 30% | МУП «Шумячское РПО КХ» |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. Физический износ составляет  100%. В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и данные работы проводятся в аварийном режиме.

Водоотведение

В настоящее время единой канализации не существует. В п.г.т. Шумячи имеются очистные сооружения, установленной (проектной) мощностью 800 м3 в сутки, фактической мощностью 300 м3 в сутки (год постройки 2006, степень износа 0%). Основное установленное оборудование: воздуходувка, комплексные компактные установки, биологические пруды, применяются биологические методы очистки. Балансодержатель инженерных сооружений систем водоотведения – МУП «Шумячское РПО КХ». Канализационные сети изношены на 100 % и требуют полной модернизации. Дополнительно необходимо канализовать ул. Маяковского. Протяженность канализационных сетей – 4,7 км.

Канализационные сети по Шумячскому городскому поселению

| Наименование и расположение сетей водоотведения | Общая протяженность, км | Диаметр, мм | Канализационные колодцы, шт. | Самотечная, напорная канализация | Балансодержатель инженерных сооружений систем водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материал труб | Итого |  |  |  |  |
|  | ж/б | чугун | керамика | а/ц | сталь | п/эт |  |  |  |  |  |
| Шумячское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Базарная |  | 0,589 |  |  |  |  | 0,589 | 150 | 12 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Базарная | - | 1,007 | - | 0,130 | - | - | 1,137 | 150 | 12 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Комсомольская |  | 0,402 |  |  |  |  | 0,402 |  | 8 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Комсомольская | - | - | - | 0,492 | - | - | 0,492 | 150 | 8 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Высокая |  |  | 0,226 |  |  |  | 0,226 |  | 23 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Высокая | - | - | - | 0,220 | - | - | 0,220 | 150 | 23 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Садовая |  | 0,176 |  |  |  |  | 0,176 |  | 14 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Садовая | - | - | - | 0,268 | - | - | 0,268 | 150 | 14 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Советская |  | 0,158 |  |  |  |  | 0,158 |  | 11 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Советская | - | 0,112 | - | 0,113 | - | - | 0,225 | 150 | 11 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Интернациональная |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 |  | 39 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Интернациональная | - | 0,249 | - | 0,619 | - | - | 0,868 | 150 | 39 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Музыкальная |  | 0,443 |  |  |  |  | 0,443 |  | 15 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Музыкальная | - | - | 0,441 | - | - | - | 0,441 | 200 | 15 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Заводская |  | 0,762 |  |  |  |  | 0,762 |  | 24 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Заводская | - | - | 0,484 | - | - | - | 0,484 | 350 | 6 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Заводская | - | - | - | - | 1,120 | - | 1,120 | 250 |  | напорная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Заводская | - | 0,172 | - | 0,106 | - | - | 0,278 | 200 | 18 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Сельхозтехника | - | - | 0,628 | - | - | - | 0,628 | 150 |  | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |

Теплоснабжение

На территории муниципального образования Шумячского городского поселения теплоснабжение осуществляется от 9 котельных. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь), либо индивидуального газового отопления. Основным теплоснабжающими предприятиями для жилищно-коммунального сектора в поселении является МУП «Шумячское РПО КХ» и Рославльский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». Общая протяженность тепловых сетей  5,869 км, сети изношены на 100%.

Топливно-энергетический баланс п.г.т. Шумячи

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Балансодержатель | Вид топлива | Фактический расход топлива (тут) в 2008г. | Мощность МВт, Гкал/час | Тип и марка котлов | Год ввода котла в эксплуатацию | Фактическая выработка тепла в 2008 г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основного | резервного |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | п.г.т. Шумячи, котельная № 1 Центральная | государственная | РФ СРТЭ | уголь т/брикет | - | 640 | - | 3,5 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 2003 2003 2003 2003 2003 | 3449,71 |
| 2 | п.г.т. Шумячи, котельная № 2 ср.школа | государственная | РФ СРТЭ | уголь | - | 151 | - | 1,4 | КВТС-1 КВТС-1 | 2003 2003 | 815,14 |
| 3 | п.г.т. Шумячи, котельная № 3 школа-интернат | государственная | РФ СРТЭ | уголь | - | 318 | - | 1,9 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 2003 2003 2001 | 1694,06 |
| 4 | п.г.т. Шумячи, ул.Советская, 96А №1 | муниципальная | МУП "Щумячское РПО КХ" | газ | - | 164 | - | 2,8 | КВГМ-0,25 КВГМ-0,25 | 2005 2005 | 1036,53 |
| 5 | п.г.т. Шумячи, ул.Советская, 76А №2 | муниципальная | МУП "Щумячское РПО КХ" | газ | - | 130 | - | 1,4 | КВГМ-0,25 КВГМ-0,25 | 2005 2005 | 820,98 |
| 6 | п.г.т. Шумячи ул.Понятовская №3 | муниципальная | МУП "Щумячское РПО КХ" | уголь | дрова | 205 | 23 | 2,1 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 2000 2000 2000 | 1197,92 |
| 7 | п.г.т. Шумячи, ул.Сельхозтехника №4 | муниципальная | МУП "Щумячское РПО КХ" | газ | - | 252 | - | 2,8 | КВГМ-0,5 КВГМ-0,5 | 2005 2005 | 1589,77 |
| 8 | п.г.т. Шумячи, ул.Базарная РПО КХ №6 | муниципальная | МУП "Щумячское РПО КХ" | уголь | дрова | 169 | 19 | 2,1 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 2000 2000 2000 | 999,27 |
| 9 | п.г.т. Шумячи, ул.Пионерская №7 | муниципальная | МУП "Щумячское РПО КХ" | уголь | дрова | 184 | 20 | 2,1 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 1998 2003 2003 | 1088,12 |
| 10 | п.г.т. Шумячи, ул.Интернациональная | муниципальная | МУП "Щумячское РПО КХ" | уголь | дрова | 171 | 19 | 1,4 | КВТС-0,5 КВТС-0,5 | 1994 1994 | 960,06 |

Электроснабжение

Обслуживанием электрических сетей по поселению занимается Филиал ОАО «МРСК - центра» - «Смоленскэнерго»».

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения, внедрения прогрессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть создания сетей нового поколения, отвечающих экономико-экологическим требованиям и современному техническому уровню распределения электроэнергии в соответствии с требованиями потребителей.

Электрические сети должны обеспечивать:

- нормативные уровни надежности электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей, как в нормальных, так и в послеаварийных режимах работы сети;

- нормированное качество отпускаемой электрической энергии;

- минимальные затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание;

- адаптацию к возможному росту нагрузок и поэтапной комплексной автоматизации.

Выбор основных параметров подлежащих строительству, расширению, реконструкции или техническому перевооружению электрических сетей (сечение проводов, мощность силовых трансформаторов и т.д.) производился исходя из прогнозируемых нагрузок.

В настоящее время электроснабжение п.г.т. Шумячи осуществляется по воздушным линиям напряжением 110 кВ от районной понижающей подстанции - двухтрансформаторной подстанции ПС 110/35/10кВ «Шумячи», установленной мощностью трансформаторов 2х10 МВА. Год ввода в эксплуатацию – 1969 г. Коэффициент загрузки трансформаторов (режимный день) – 22 %. Сети электроснабжения воздушные, выполнены проводом марки АС. Опоры железобетонные.

Существующая нагрузка городского поселения по городским линиям составляет 1045 кВт.

На расчетный период будут полностью самортизированы трансформаторные подстанции и воздушные линии.

На сетевые трансформаторные подстанции, расположенные на территории района, передача мощности осуществляется по воздушным линиям напряжением 10 кВ.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения п.г.т. Шумячи, показал возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок на длительную перспективу без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе.

Отмечены следующие отрицательные качества:

- низкий коэффициент загрузки трансформаторов на подстанциях;

- на расчетный период полная амортизация оборудования;

- на расчетный период воздушные линии напряжением 35 кВ и 6 кВ по сроку эксплуатации выработали свой лимит.

Газоснабжение

Газоснабжение Шумячского района и Шумячского городского поселения организовано через ГРС «Стодолищенское».

Существующая система газоснабжения состоит из следующих элементов:

- Групповые резервуарные установки.

- Газопроводы низкого давления.

- Шкафные газобаллонные установки.

Проект предусматривает полную газификацию городского поселения на расчетный срок.

Жилые дома двух и трехэтажной застройки снабжаются газом только для бытовых нужд (газовые плиты, отопление). Газификация одноэтажной застройки предусматривает установку газовых плит, отопительных аппаратов и водоподогревателей для отопления и горячего водоснабжения.

Учет расхода газа в жилых домах предусматривается поквартирно бытовыми газовыми счетчиками.

В связи с переводом на природный газ, индивидуальные и групповые резервуарные установки демонтируются. Газопроводы монтируются из полиэтиленовых труб.

Административно-хозяйственные объекты п.г.т. Шумячи полностью обеспечены газоснабжением. На данный момент имеется потребность в газификации индивидуального жилого сектора со строительством 12,6 км уличных сетей.

# 3.1.3. Доля поставки ресурса по приборам учета

Объем потребления воды в Шумячском городском поселении в 2016 году равнялся 110,7 тыс. м3. Проблемой незначительного увеличения показателя явилась слабая пропаганда приборов учета среди населения. Планируется активизировать среди населения пропаганду  сбережения энергоресурсов, установки счетчиков. В рамках реализации программы энергосбережения планируется перевод жилых квартир на индивидуальное газовое отопление.

Объем потребления тепла за 2016 год по поселению составил 5,8 тыс. Гкал.  Причина медленного роста показателя заключается в достаточно высокой цене приборов учета тепловой энергии и работ по их установке, что препятствует широкому их использованию среди населения, а так же недостатку средств в  бюджете для обеспечения данными приборами организаций.

Доля отпуска электрической энергии, счета за которые выставляются по показаниям приборов учета составляет 100%. Объем потребления электрической энергии в Шумячском городском поселении в 2016 году составил 1860 кВт/ч, в том числе по приборам учета 1958 шт.

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

# 4.1 Наличие и оценка выполнения программ установки приборов учета и программ энергоресурсосбережения

На территории Шумячского городского поселения постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области 07.11.2013г.  № 206 утверждена  долгосрочная целевая муниципальная Программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения». Муниципальная    программа  направлена   на   активизацию   практических   действий и расширения    набора   инструментов   государственной   политики    энергосбережения    и повышения    энергетической   эффективности   в  жилищно-коммунальной сфере Шумячского городского поселения. Реализация     мероприятий     программы   будет   способствовать   устойчивому обеспечению энергетическими ресурсами, сокращению удельного потребления топливно- энергетических ресурсов для оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства.

- анализ состояния сферы действия Программы; (Ревизия объектов, динамика потребления энергоресурсов, обеспеченность приборами учета энергоресурсов)

-обоснование     необходимости     решения   существующей   или   ожидаемой    проблемы программно-целевым методом.

Основной проблемой является – нерациональное использование       энергетических ресурсов. Решение этой проблемы способствует реализация Программы, направленной на снижение потребности в дополнительных энергоресурсах за счет проведения мероприятий по энергосбережению и, как результат, экономию бюджетных средств.

# 4.2 Показатели доли расчетов за коммунальные ресурсы по приборам учета (для многоквартирных домов с выделением общедомовых и индивидуальных).

Доля объема отпуска коммунального ресурса, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета для многоквартирных домов Шумячского городского поселения:

-доля отпуска электрической энергии, счета за которые выставляются по показаниям приборов учета, составляет 100%.

Среди населения постоянно ведется пропаганда сбережения энергоресурсов, установки счетчиков, прогнозируется постепенный рост показателя, который к 2020 году достигнет 100%.

# 4.3 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 46% | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного уровн | 24% | 23,5 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 98% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 20% | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15 |
| Теплоснабжение |
| Спрос на ресурс | 7040 | 6574 | 6500 | 6400 | 6310 | 6280 | 6160 | 6010 | 5950 | 5800 |
| Доля ресурса поставляемого с применением приборов учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надежность работы системы, в т.ч.: количество аварий в системе, шт. | 60% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Количество инцидентов в системе, шт. | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям ед. | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на производство единицы ресурса (по МО) | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| удельный расход воды на производство ресурса (по МО) | 0,5 м3 | 0,5 м3 | 0,5 м3 | 0,5 м3 | 0,5 м3 | 0,5 м3 | 0,5 м3 | 0,5 м3 | 0,5 м3 | 0,5 м3 |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) | 60 кВтч | 60 кВтч | 60 кВтч | 60 кВтч | 60 кВтч | 60 кВтч | 60 кВтч | 60 кВтч | 60 кВтч | 60 кВтч |
| %% собственных нужд при производстве ресурса | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 18% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | 18% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 21 кВтч | 29 кВтч | 29 кВтч | 29 кВтч | 29 кВтч | 29 кВтч | 29 кВтч | 29 кВтч | 29 кВтч | 29 кВтч |
| Водоснабжение |
| Спрос на ресурс | 131,1 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
| Доля ресурса поставляемого с применением приборов учета | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% |
| Надежность работы системы, в т.ч.: количество аварий в системе, шт. | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Количество инцидентов в системе, шт. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Эффективность поизводства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) | 1,0 кВтч/м3 | 1,0 кВтч/м3 | 1,0 кВтч/м3 | 1,0 кВтч/м3 | 1,0 кВтч/м3 | 1,0 кВтч/м3 | 1,0 кВтч/м3 | 1,0 кВтч/м3 | 1,0 кВтч/м3 | 1,0 кВтч/м3 |
| %% собственных нужд при производстве ресурса | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 1 кВтч | 1 кВтч | 1 кВтч | 1 кВтч | 1 кВтч | 1 кВтч | 1 кВтч | 1 кВтч | 1 кВтч | 1 кВтч |

# 5. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников согласно муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения».

Источники финансирования Программы:

- областной  бюджет;

- местный бюджет;

- внебюджетные источники.