АДМИНИСТРАЦИЯ ПОНЯТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 января  2016 года                                                                                 №8

ст. Понятовка

Об утверждении Программы производственного контроля качества воды нецентрализованного водоснабжения на территории Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской  области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной ораны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения», Сан ПиН 2.1.41110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая», Уставом Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  и в целях обеспечения населения чистой водой, обеспечения доступности услуг водоснабжения, рационального использования  водных объектов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, для контроля за качеством  воды нецентрализованных источников

Администрация Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу производственного контроля качества воды нецентрализованного водоснабжения на территории Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской  области согласно приложению.

- Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования

Понятовского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                              Н.Б. Бондарева

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области ____________________Н.Б. Бондарева «27» января 2016г. |
| --- | --- |

## ПРОГРАММА

контроля качества воды нецентрализованного водоснабжения на территории

Понятовского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

1.Пояснительная записка к программе  контроля

качества воды в колодцах

### Понятовского  сельского поселения

- Список колодцев и их местонахождение:

| №п/п | наименование | Место нахождения | Год возведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колодец №1 | Ст. Понятовка ул. Коммунистическая д.16 | 2013 |
| 2 | Колодец №2 | д. Дунаевщина | 2014 |
| 3 | Колодец № 3 | ст. Понятовка ул. Октябрьская д.8 | 2014 |

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛОДЦЕВ

1.Колодец №1  построен из стеновых колец. Оборудован  валом, ведром, цепью, произведена отсыпка песком.

Конструкция колодца отвечает  санитарным требованиям по защите водоносного горизонта  от загрязнения. Санитарная обстановка в ближайшем окружении  колодца удовлетворительная.

Количество жителей  проживающих в радиусе действия колодца 20 человек.

2.Колодец №2  построен из стеновых колец. Оборудован  валом, ведром, цепью, произведена отсыпка песком.

Конструкция колодца отвечает  санитарным требованиям по защите водоносного горизонта  от загрязнения. Санитарная обстановка в ближайшем окружении  колодца удовлетворительная.

Количество жителей  проживающих в радиусе действия колодца 5 человек.

3.Колодец №3  построен из стеновых колец. Оборудован  валом, ведром, цепью, произведена отсыпка песком, территория колодца огорожена.

Конструкция колодца отвечает  санитарным требованиям по защите водоносного горизонта  от загрязнения. Санитарная обстановка в ближайшем окружении  колодца удовлетворительная.

Количество жителей  проживающих в радиусе действия колодца 10 человек.

3.МЕРОПРИЯТИЯ

ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ В КОЛОДЦАХ на 2016 -2020 гг

- В целях выполнения  требований  санитарных норм  и правил возможности устранения  случайных и умышленных загрязнений  колодцев  по необходимости проводить ремонтно-профилактические и восстановительные работы  (производить замену ведер, дезинфекцию, отсыпку  песком возле колодцев, благоустройство)  - май  месяц.

- При необходимости намечать мероприятия  по проведению расширенных исследований с целью устранения отклонений от санитарных Норм и Правил.

- Очистка  от накопившихся наслоений и осадков на днищах – по мере необходимости.

- Проводить дезинфекцию методом хлорирования – 1 раз в год.

- Все виды  ремонтных и профилактических работ регистрировать в журнале, заверяя подписями ответственных лиц. Проводимые чистки и дезинфекцию колодцев оформлять актом с указанием  даты проведения, вида проводимых работ, количество  израсходованного дезинфектора. Акт заверять в присутствии медработника и ответственных лиц за проведение дезинфекции – Ежегодно, постоянно, а по необходимости чаще.

- Активу поселения проводить разъяснительную работу с население об обязанностях и ответственности граждан по выполнению  требований и санитарных  Норм и правил по качеству воды. – Ежегодно, постоянно.

- ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОДЫ В КОЛОДЦАХ

| Наименование колодца | Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели | Кратность | Лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колодец № 1 ст. Понятовка ул. Коммунисттчес-кая д.16 | + | + | 1 раз в год |  |
| Колодец № 2 д. Дунаевщина | + | + | 1 раз в год |  |
| Колодец № 3 ст. Понятовка ул. Октябрьская д.8 | + | + | 1 раз в год |  |

1. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

1.1. По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице.

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Органолептические |
| Запах | баллы | не более 2 - 3 |
| Цветность | градусы | не более 30 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | в пределах 2,6 - 3,5 |
|  | или мг/л (по коалину) | в пределах 1,5 - 2,0 |
| Химические |
| Жесткость общая | мг-экв./л | в пределах 7 - 10 |
| Железо | ммоль/л | не более 10 |
| Нитраты (NO3-) | мг/л | не более 45 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | в пределах 1000 - 1500 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | в пределах 5 - 7 |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | не более 500 |
| Хлориды (CL-) | мг/л | не более 350 |
| Микробиологические |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колонии микробов в 1 мл | 100 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |

## 2. Требования к устройству шахтных колодцев

2.1 Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта. Такие колодцы представляют собой шахту круглой или квадратной формы и состоят из оголовка, ствола и водоприемной части.

2.2 Оголовок (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и загрязнения, а также для наблюдения, водоподъема, водозабора и должен иметь не менее чем на 0,7 - 0,8 м выше поверхности земли.

2.3 Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом.

2.4  По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 м и шириной 1 м, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

2.5 Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т.п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки.

2.6  Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуются бетонные или железобетонные кольца. При их отсутствии допускается использование камня, кирпича, дерева. Камень (кирпич) для облицовки стенок колодца должен быть крепким, без трещин, неокрашивающим воду и укладываться также как бетонные или железобетонные кольца на цементном растворе (цемент высоких марок, не содержащий примесей).

2.5  При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба - ель или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, ольха, вяз, дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный за 5 - 6 месяцев.

2.6  Водоприемная часть колодца служит для притока и накопления грунтовых вод. Ее следует заглублять в водоносный пласт для лучшего вскрытия пласта и увеличения дебита. Для обеспечения большого притока воды в колодец нижняя часть его стенок может иметь отверстия или устраиваться в виде шатра.

2.7 Для предупреждения выпирания грунта со дна колодца восходящими потоками грунтовых вод, появления мути в воде и облегчения чистки на дне колодца должен быть отсыпан обратный фильтр.

2.8 Подъем воды из шахтных колодцев осуществляется с помощью различных приспособлений и механизмов. Наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения является использование насосов различных конструкций (ручных и электрических). Допускается устройство ворота с одной или двумя ручками, ворота с колесом для одной или двух бадей, «журавля» с общественной, прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно соответствовать объему ведра, чтобы переливание воды из нее в ведра не представляло затруднений.

# 3. Требования к содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения

3.1. Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

3.2. В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

3.3. Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае, с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

3.4. Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

3.5. Чистка колодца (каптажа) должна производиться пользователями по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

3.6. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка.

3.7. Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных общественных сооружений и устройств производится за счет средств администрации Спасского сельского поселения.

3.8. При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, их необходимо ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2 - 0,3 м.

# 4. Контроль за качеством воды нецентрализованного водоснабжения

4.1. Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

4.2. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям .

4.4. Для вновь построенных или реконструированных водозаборных сооружений и устройств общего пользования необходимо провести исследование качества воды в пределах показателей табл. п. 3.1

4.5. Если при контроле качества воды в колодце, каптаже отмечено превышение микробиологических и (или) химических показателей по сравнению с нормативами табл. п. 3.1, следует выполнить повторный отбор проб воды и провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим и (или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения.

4.6. Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию

4.7. Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами.

При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения или устройства.

4. Система организации контроля за исполнением

целевой программы

Исполнители Программы – Администрация Понятовского  сельского поселения Шумячского  района Смоленской области обеспечивает контроль над  реализацией настоящей программы:

- заключают муниципальные контракты на исполнение мероприятий Программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся Программы (контракты, соглашения, акты выполненных работ, бюджетные заявки);

- организуют выполнение программных мероприятий, выявляют отклонения от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по устранению отклонений;

- осуществляют мониторинг индикаторов оценки результативности Программы в течение всего периода реализации Программы;

- обеспечивают контроль за целевым и эффективным расходованием  бюджетных средств.

В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на реализацию программы с учетом уровня достижения результатов. Решение о корректировке выделенных бюджетных средств на программу принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами Администрации Понятовского  сельского поселения Шумячского района Смоленской области .

5. Оценка эффективности реализации

ведомственной целевой программы

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением бесперебойной и надежной работы объектов сельского водоснабжения, улучшением качества  питьевого водоснабжения.

Экономический эффект от реализации данной Программы отсутствует, т.к. Программа носит социальный характер.