АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.06.2015 г. № 367

Об утверждении генеральной схемы очистки территории Шумячского городского поселения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить генеральную схему очистки территории Шумячского городского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации муниципального

образования «Шумячский район»

Смоленской области                                                                                А.В. Голушков

|  | Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 18.06.2015 г. № 367 |
| --- | --- |

Генеральная схема

очистки территории Шумячского городского поселения

1. Область применения

Генеральная схема очистки территорий Шумячского городского поселения  определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территории Шумячского городского поселения, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки городских территорий целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

2. Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49).

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000».

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003.

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст).

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Постановление Администрации муниципального образования «Шумячский  район» Смоленской области от 10.04.2015 г. № 229 «Об утверждении порядка организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Шумячского городского поселения».

3. Общие сведения о Шумячском городском поселении

и природно-климатические условия

Шумячское городское поселение расположено в центральной части Шумячского района Смоленской области, граничит: на юго-западе — с Понятовским сельским поселением, с остальных сторон поселение окружено территорией Озерного сельского поселения.

В состав территории Шумячского городского поселения входит поселок городского типа Шумячи. Поселок городского типа Шумячи является административным центром Шумячского района Смоленской области, который расположен в 105 км к югу от г. Смоленска, в 7 км к северу от железнодорожной станции Понятовка на дороге Кричев-Малоярославец.

Поселок городского типа Шумячи обладает значительным экономическим потенциалом и играет важную роль в социально-экономической жизни области, однако, не входит в число наиболее экономически развитых поселений юга области.

Общая площадь земель в пределах границ поселка, составляет 540 га.

Климат

Климат п.г.т. Шумячи, умеренный, переходящий к континентальному. Средние годовые значения метеорологических элементов представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Метеорологические элементы | Значения |
| --- | --- |
| Температура воздуха (°С) | 4,3 |
| Температура воздуха зимой (°С) | –5,6 |
| Температура воздуха летом (°С) | 11,5 |
| Относительная влажность (%) | 82 |
| Скорость ветра (м/с) | 4,1 |
| Осадки (мм) | 534- 655 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) | 36 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) | -42 |
| Средняя температура января (°С) | - 8,5 |
| Средняя температура июля (°С) | 17,7 |
| Продолжительность безморозного периода (количество дней) | 145 |
| Продолжительность периода с положительной среднесуточной температурой воздуха (количество дней) | 220-230 |
| Продолжительность вегетационного периода (количество дней) | 182 |
| Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом (количество дней) | 125 |
| Средняя дата начала осенних заморозков | 25/Х |
| Высота снежного покрова (см) | 48-59 |
| Наибольшая глубина промерзания почвы (см) | 93 |

Зима начинается в середине ноября, устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря. Высота снежного покрова в начале зимы обычно 7 – 10 см, максимум достигается в конце февраля начале марта - 25-35 см на открытых участках и 50 – 65 см на защищенных. Продолжительность установившегося снежного покрова в среднем 125 – 135 дней.

Поселок городского типа Шумячи лежит в полосе значительного увлажнения. Суммарная солнечная радиация составляет 82,9 ккал/см2, число солнечных дней в году составляет 252 дня. Среднегодовая облачность 6,7 – 7,0 баллов.

Преобладающее направление ветров северо-западное и западное, скорость - 3-4 м/с.

В течение теплого времени года (апрель-сентябрь) преобладают ветры западного и северо-западного направлений, зимой преобладают юго-западные ветры. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха. Под их влиянием весной иссушаются травяной опад, мхи, подстилка и т.п., в эти периоды наблюдается пик горимости лесов.

На территории п. Шумячи преобладают дерново-средне- и слабоподзолистые почвы с малоразвитым гумусовым горизонтом - 1,51%, количество подвижного фосфора 6,28 мг на 100 г почвы, кислотность pH-4,95, содержание калия 9,98 мг на 100 г почвы.

На зандровых равнинах почвообразующими породами служат пески и супеси. Более плодородные дерново-среднеподзолистые суглинистые почвы расположены на возвышенных участках, перекрытых суглинками.

Типы почв при прочих равных условиях формируют древесный, кустарниковый, травяно-моховой покров.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают.

Рельеф.

Рельеф городского поселения обусловлен положением в южной части Смоленско-Московской возвышенности, характерной природной особенностью местности является Шумячская гряда (часть Шумячско-Рославльских гряд), проходящая по южной окраине поселения, имеющая форму сопок. Абсолютные отметки гряды в районе городского поселения 224-230 м над уровнем моря, что на 40-50 м превышает среднюю отметку территории.

Шумячско-Рославльские гряды включают Асельскую, Рославльскую, Шумячскую и Петровичскую гряды, расположены на южной окраине Смоленско-Московской возвышенности. Гряды разделены широкими террасированными долинами рек, плоскими ложбинами стока ледниковых вод. Абсолютная высота гряд достигает 270-290 м, над долинами они поднимаются на 100-120 м. В основании гряд расположены обычно выступы древнего доледникового рельефа с отметками до 180-200 м сложенные меловыми, юрскими, каменноугольными отложениями. Они перекрыты мощной (до 100 м) толщей ледниковых отложений. Поверхность Асельской и Рославльской гряд сильно расчленена эрозией.

Абсолютные высоты самого городского поселения находятся в пределах 172,5-190 м, снижаясь к пойме до 169-170 м. Поверхность территории полого-волнистая с общим уклоном к северо-востоку. Уклон территории 3-10%, местами до 15%.

Гидрография и гидрология.

Поселок Шумячи расположен в бассейне р. Остер на склоне водораздельной моренной гряды и коренного берега р. Шумячки.

Гидрографическая сеть городского поселения представлена р. Шумячкой и ее небольшими притоками – постоянно и периодически действующими водотоками. Река Шумячка, протекающая по северо-восточной окраине городского поселения в северном направлении, имеет неширокую заболоченную пойму около 200 м. Река относится к типу малых рек, равнинная, питание дождевое и грунтовое летом и осенью, грунтовое – зимой. Русло реки сильно извилистое, ширина русла в районе п.г.т. Шумячи 3-10 м, глубина 0,5-1,0 м (местами до 2,5 м), скорость течения в межень 0,2 м/сек. Река замерзает в конце ноября - начале декабря. Площадь водосбора реки составляет 132 м2, протяженность по району 24 км, среднегодовой расход воды в устье реки - 0,78м3/сек, минимальный среднемесячный расход- 0,055 м3/сек.

Среднее превышение горизонта весеннего паводка над меженью установлено по опросам местного населения и составляет 2,5 м. Начало половодья в конце марта - начале апреля.

В гидрогеологическом отношении район принадлежит к северо-западным склонам Днепровско-Донецкого артезианского бассейна в зоне избыточного увлажнения. Областью разгрузки служат долины рек. Большое количество естественных выходов подземных вод говорит о дренировании водоносных горизонтов:

1.	Водоносный комплекс современных аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (пески, суглинки).

Уровень подземных вод на глубине 1,0-2,0 м, в них повышено содержание железа (0,7-1,04 мг/л), они не рекомендуются для водоснабжения из-за загрязнения.

2.	Водоносный комплекс древнеаллювиальных отложений I и II надпойменных террас р. Сож и р. Остер пригоден для хозяйственно-питьевого водоснабжения мелких потребителей.

Дебит I -ой надпойменной террасы р. Сож - 0,149 л/сек и 0,29 л/сек при понижении на 0,5 м, II -ой надпойменной террасы - 0,2 л/сек при понижении 0,4 м.

Минерализация от 0,07 г/л до 0,3 г/л. Воды пресные, рН-кислая или слабокислая, содержание железа 1,9 мг/л, большое содержание нитратов и азота связано с близким нахождением удобрений или других источников загрязнений.

3.	Воды песчаных линз спорадического распространения в толще моренных отложений московского и днепровского оледенений (супесчаные породы - гравий, галька, валуны). Мощность 15 м. Уровень подземных вод от 1,2 до 22,3 м. Морена - слабопроницаемая порода. Коэффициент фильтрации 0,006 м3/сут, дебит 0,43 л/сек, понижение 0,93 м.

Существующие артезианские скважины поселка эксплуатируют задонско-елецкий водоносный горизонт, обладающий значительными запасами пресных вод. Кровля горизонта находится на глубине 90-130 м. Качество подземных вод соответствует требованиям.

Геологическое строение.

В геологическом строении принимают участие меловая и девонская системы.

Участок относится к области ледниковоречных равнин и конечных морен. Характерно наличие перигляциальных покровных суглинков. Породы непросадочные, реже слабопросадочные.

Геологическое строение представлено (сверху вниз) следующими породами:

- разнозернистые пылеватые пески с гравием и галькой (нижняя часть толщи водоносная) – 5-25 м;

- красно-бурая валунная супесь или суглинок – 5-20 м;

- трепел, опока, белый мел – до 35-40 м;

- пески с фосфоритами – 12-23 м;

- серые и плотные юрские глины – 45 м;

- доломиты – 19 м;

- песчаники с прослоями серой глины 4 м.

Естественным основанием фундаментов на территории городского поселения служат разнозернистые пылеватые пески с гравием и галькой.

Угол естественного откоса песков – 35-36° (под водой 28-29°), нормативное давление на маловажные пески – 2,0кг/см2, на водонасыщенные – 1,5 кг/см2.

Грунты основания.

Естественным основанием фундаментов в различных частях города будут служить: покровные, как правило, лессовидные суглинки, надморенные, моренные и древнеаллювиальные грунты.

Значительную роль в определении несущей способности грунтов, рассматриваемой территории имеют гидрогеологические условия, которые характеризуются наличием водоносных горизонтов в верхней толще четвертичных пород на глубине 1,0-2,0; 2,0-5,0 м и более от поверхности – это надморенный и древнеаллювиальный горизонты.

Надморенный горизонт заключен в надморенных мелкозернистых песках и супесях, залегающих на плато, дренируются оврагами.

На повышенных местах суглинки более тонкие, в низких – песчаные, местами грубые. По глубинам наблюдаются следующие изменения в механическом составе: верхняя часть менее пылеватая, рыхлая, нижняя – более глинистая. Мощность покровных суглинков колеблется от 0,5-1,0 м до 5-6 м.

Суглинки пластичной и тугопластичной консистенции. Количество пылеватых частиц колеблется в пределах 40 - 60%. Удельный вес изменяется от 2,5 до 2,7 гр/см3. Пористость изменяется от 31 до 46%. Коэффициент  пористости от 0,54 до 0,81.

На отдельных участках покровные суглинки обладают макропористой структурой. По целому ряду физико-технических свойств грунтов они обладают просадочными свойствами. При увеличении влажности лессовидные суглинки теряют свою первоначальную структуру и дают значительную осадку. Коэффициент просадочности достигает 0,04, что характеризует их как просадочные грунты 1, реже 2 категории просадочности.

На площадках с отсутствием покровных суглинков или, где мощность их незначительна, грунтами оснований будут являться надморенные супеси и пески мелкозернистые и пылеватые с расчетным сопротивлением в 1,5 кг/см2 (для водонасыщенных пород) и в 2,0 кг/см2 (для сухих и слабовлажных грунтов).

Древнеаллювиальные супеси, суглинки мелкопесчаные, пластичные и пески среднезернистые, реже мелкие и пылеватые, крупнозернистые, гравийные в нижней части толщи и влажные и водонасыщенные, общей мощностью до 1 м.

При планировании строительных мероприятий необходимо учитывать способность лессовидных отложений к просадке и мергельно - меловых толщ к закарстованию.

Таким образом, при разработке рекомендаций по социально-экономическому развитию территории необходимо учитывать ее природные особенности, историю освоения, трансформацию природных комплексов под воздействием человеческой деятельности. Минеральные и водные ресурсы являются основанием для развития промышленности, агроклиматические условия - для развития сельскохозяйственного производства, естественные биологические ресурсы – для формирования рекреационных зон и оздоровления городских и прилегающих к ним площадей и т.д.

4. Существующее состояние и развитие Шумячского городского поселения

на перспективу

Численность населения Шумячского городского поселения.

Таблица 1

| № пп | Наименование поселения | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2015 | прогноз численности населения |
|  |  |  | численность населения на конец 2017 г. | численность населения на конец 2028 г. |
|  | Шумячское городское поселение, пгт. Шумячи | 4007 | 3817 | 3047 |

Жилой фонд Шумячского городского поселения

Жилой фонд Шумячского городского поселения обладает удовлетворительными характеристиками по  количественным параметрам. Обеспеченность населения жилым фондом (23,1 м2/чел)  выше среднестатистического общероссийского показателя (20 м2/чел).

Около 88% жилой площади городского поселения размещается в одноэтажных жилых домах, из них более 84% - фонд личной собственности.

Капитальная 2-х, 3-х этажная застройка в основном расположена в центре городского поселения, а также в районах, примыкающих к производственным зонам.

Наличие жилищного фонда, вид собственности и распределение жилых помещений по количеству комнат проанализированы в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2.

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | № строк | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | В том числе: | Число проживающих, тыс. чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилых домах (индивидуально определенных зданий)* | в многоквартирных жилых домах |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилищный фонд - всего | 01 | 103,06 | 50,66 | 52,4 | 4,491 |
| в том числе в собственности: | 02 | 95,76 | 48,46 | 47,3 | 4,07 |
| частной |  |  |  |  |  |
| из нее: | 03 | 95,26 | 48,36 | 46,9 | 4,04 |
| граждан |  |  |  |  |  |
| юридических лиц | 04 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,03 |
| государственной | 05 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 0,05 |
| из нее принадлежащий на правах собственности субъектам Российской Федерации - городам федерального значения: Москве | 06 |  |  |  |  |
| Санкт-Петербургу | 07 | - | - | - | - |
| муниципальной | 08 | 6,2 | 2 | 4,2 | 0,42 |
| другой | 09 | - | - | - | - |
| Из строки 01 - всего в том числе по целям использования ***: социального использования | 10 | 6,2 | 2 | 4,2 | 0,42 |
| специализированный | 11 | - | - | - | - |
| из него служебные жилые помещения | 12 | - | - | - | - |
| общежития | 13 | - | - | - | - |
| индивидуальный | 14 | - | - | - | - |
| коммерческого использования | 15 | - | - | - | - |
| _____*_Здесь и далее данные приводятся по одноквартирным домам всех форм собственности. |
| ____**_Здесь и далее данные заполняются территориальными органами Росстата. |
| ___***_Строки 10 - 15 заполняются по мере организации соответствующего первичного учета. |

Таблица 3.

| Наименование показателей | Многоквартирные жилые дома, находящиеся в собственности: |
| --- | --- |
|  | государственной | муниципальной |
|  | Общая площадь жилых помещений, находящихся в частной собственности, тыс. м2 | 0,9 | 4,2 |

Таблица 4.

Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование показателей | № строки | Число квартир, жилых домов - всего | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-комнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, ед. | 17 | 1224 | 110 | 704 | 400 | 10 |
| в том числе частные квартиры | 18 | 905 | 70 | 481 | 344 | 10 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс. м2 | 19 | 52,4 | 3,1 | 28,5 | 20,1 | 0,7 |
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед. | 20 | - | - | - | - | - |
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед. | 21 | 31 | - | - | - | - |
| Жилые дома (индивидуально определенные здания), ед. | 22 | 1123 | 282 | 407 | 337 | 97 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м2 | 23 | 50,66 | 9,1 | 16,05 | 17,71 | 7,8 |

По уровню благоустройства обеспечено центральным отоплением и  водопроводом около 30,3 % жилой площади, канализацией около 33,4 % (таблица 5).

Таблица 5.

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованная |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 103,06 | 35,3 | 35,3 | 34,4 | 34,4 | 31,2 | 31,2 |  |  | 31,2 | 102,7 |  |
| Число проживающих, тыс. чел. | 4,491 | 1,52 | 1,52 | 1,41 | 1,41 | 1,34 | 1,34 |  |  | 1,34 | 4,491 |  |

Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами составляет 31,2 тыс. м2 (30,3 % жилой площади). На этой площади проживает 1,34 тыс. человек, что составляет 29,8 % населения городского поселения.

Обеспеченность населения объектами городской инфраструктуры

Таблица 6.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единицы измерения | Норма, на 1000 жит. | Существующая емкость | Обеспеченность на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 43,00 | 230 | 51,70 | 120,20 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 124,00 | 940 | 211,30 | 170,41 |
| 3 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Учреждения внешкольного образования | мест | 13,00 | 127 | 19,55 | 150,00 |
| 5 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Высшие учебные заведения | объект | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дома ребенка | объект | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Детские дома-интернаты | мест на 1 тыс. детей | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Стационары всех типов | коек | 13,47 | 106 | 23,83 | 176,88 |
| 11 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | пос/см. | 18,15 | 298 | 66,98 | 369,04 |
| 12 | Аптеки | объект | 1 на 13 тыс. жителей | 1 | 2,92 | 292,00 |
| 13 | Станции скорой помощи | а/м | 1 на 10 тыс.жителей | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади | 70-80 | 232,5 | 52,25 | 74,65 |
| 15 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади зала | 60-80 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 16 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18 | Клубы | мест | 80 | 330 | 74,13 | 92,72 |
| 19 | Кинотеатры | мест | 25-35 | 110 | 24,72 | 70,64 |
| 22 | Музеи* | объект | 0,05 | 1 | 0,22 | 440,00 |
| 21 | Профессиональные театры* | мест | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Библиотеки | том | 4000 | 57500 | 12924,5 | 323,11 |
| 23 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 280 | 2071,70 | 465,66 | 166,31 |
| 24 | Рыночные комплексы | объект | - | 1 | - | - |
| 25 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 613 | 137,78 | 344,46 |
| 26 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 | 26 | 5,84 | 64,93 |
| 27 | Прачечные | кг/смена | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Химчистки | кг/смена | 11,4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Бани | мест | 5 | 50 | 11,24 | 224,77 |
| 30 | Отделения связи | объект | 1 на 10-15 тыс. жителей | 1 | 2,25 | 224,70 |
| 31 | Отделения банков | объект | 1 на 10-30 тыс. жителей | 1 | 4,50 | 450 |
| 32 | Отделения сбербанка | объект | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 1 | 0,45 | 45 |
| 33 | Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов | объект | 1 на 20 тыс. жителей | нет данных | - | - |
| 34 | Пожарное депо | а/м | 0,13 | 3 | 0,67 | 518,69 |
| 35 | Гостиницы | мест | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 на 0,5 млн. чел | нет данных | - | - |
| 37 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 1,6 | 0,36 | 149,84 |

Улично-дорожная сеть

Основными улицами городского поселения являются: ул. Советская (главная улица), ул. Школьная, ул. Интернациональная, ул. Заводская, ул. Понятовская, ул. Базарная. Характеристика улично-дорожной сети п.г.т. Шумячи представлена в таблице 7.

Таблица 7.

Улично-дорожная сеть Шумячского городского поселения

| Наименование улицы | Собственник | Протяженность/ ширина, км / м | Вид покрытия | Площадь покрытия, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская и центральная площадь | Шумячское городское поселение | 2,6/7,5 | а/б | 19,5 |
| ул. Заводская | Шумячское городское поселение | 2,1/7 | а/б | 14,7 |
| ул. Интернациональная | Шумячское городское поселение | 0,95/7 | а/б | 6,65 |
| ул. Понятовская | Шумячское городское поселение | 1,2/7 | а/б | 8,4 |
| ул. Школьная | Шумячское городское поселение | 1,648/7,5 | а/б | 12,36 |
| ул. Базарная | Шумячское городское поселение | 0,941/7 | а/б | 6,587 |
| ул. Ельнинская | Шумячское городское поселение | 0,77/7 | а/б | 5,39 |
| ул. Музыкальная | Шумячское городское поселение | 0,4/7 | а/б | 2,8 |
| ул. Садовая | Шумячское городское поселение | 0,806/7 | а/б | 5,642 |
| ул. Высокая | Шумячское городское поселение | 0,476/7 | а/б | 3,332 |
| ул. Комсомольская | Шумячское городское поселение | 0,471/7 | а/б | 3,297 |
| пер. Комсомольский | Шумячское городское поселение | 0,25/6 | ЩГПС | 1,5 |
| ул.Октябрьская | Шумячское городское поселение | 0,361/7 | ЩГПС | 2,527 |
| ул. Дорожная | Шумячское городское поселение | 0,38/7 | ЩГПС | 2,66 |
| ул. Спортивная | Шумячское городское поселение | 0,3/6 | ЩГПС | 1,8 |
| ул. Шумовская | Шумячское городское поселение | 0,6/7 | ЩГПС | 4,2 |
| ул. Мира | Шумячское городское поселение | 0,64/7 | ЩГПС | 4,48 |
| ул. Мюдовская | Шумячское городское поселение | 1,578/7 | ЩГПС | 11,046 |
| ул. Коммунальная | Шумячское городское поселение | 0,535/7 | ЩГПС | 3,745 |
| пер. Коммунальный | Шумячское городское поселение | 0,260/6,5 | ЩГПС | 1,69 |
| ул. Маяковского | Шумячское городское поселение | 0,7/6 | ЩГПС | 4,2 |
| ул. Кирпичный завод | Шумячское городское поселение | 0,85/7 | ЩГПС | 5,95 |
| ул. Полевая | Шумячское городское поселение | 0,25/6 | ЩГПС | 1,5 |
| пер. Советский | Шумячское городское поселение | 0,3/7 | ЩГПС | 2,1 |
| ул. Первомайская | Шумячское городское поселение | 1,053/7 | а/б | 7,371 |
| ул. Пионерская | Шумячское городское поселение | 0,814/6 | а/б | 4,884 |
| пер. Первомайский | Шумячское городское поселение | 0,22/6 | ЩГПС | 1,32 |
| ул. Сельхозтехника | Шумячское городское поселение | 0,48/6 | ЩГПС | 2,88 |
| ул. Лесхоз | Шумячское городское поселение | 0,65/6 | а/б | 3,9 |
| ул. Санаторная школа | Шумячское городское поселение | 0,1/6 | ЩГПС | 0,6 |
| ул. Гагарина | Шумячское городское поселение | 0,2/6,5 | ЩГПС | 1,3 |
| ул. Мелиоративная | Шумячское городское поселение | 0,45/6,5 | ЩГПС | 2,925 |
| ул. Лесная | Шумячское городское поселение | 0,5/6 | ЩГПС | 3 |
| ул. Пролетарская | Шумячское городское поселение | 0,75/7 | а/б | 5,25 |
| ул. Льнозавод | Шумячское городское поселение | 0,2/6,5 | ЩГПС | 1,3 |
| ул. Советской Армии | Шумячское городское поселение | 0,7/7 | ЩГПС | 4,9 |
| 1 й пер. Советской армии | Шумячское городское поселение | 0,18/6,5 | ЩГПС | 1,17 |
| 2 й пер. Советской армии | Шумячское городское поселение | 0,1/6 | ЩГПС | 0,6 |
| ул. Заречная | Шумячское городское поселение | 0,5/6 | ЩГПС | 3 |
| ул. Парковая | Шумячское городское поселение | 0,2/7 | ЩГПС | 1,4 |
| ул. Форпост | Шумячское городское поселение | 0,95/6 | ЩГПС | 5,7 |
| 1 й пер. Заводской | Шумячское городское поселение | 0,193/6 | ЩГПС | 1,158 |
| 2 й пер. Заводской | Шумячское городское поселение | 0,22/6 | ЩГПС | 1,32 |
| ул. Луговая | Шумячское городское поселение | 1,022/6,5 | ЩГПС | 6,643 |
| ул.8 Марта | Шумячское городское поселение | 0,185/6 | ЩГПС | 1,11 |
| ул. Почтовая | Шумячское городское поселение | 0,657/7 | ЩГПС | 4,599 |
| ул. Энергетиков | Шумячское городское поселение | 0,42/6,5 | ЩГПС | 2,73 |
| ул. Окружная | Шумячское городское поселение | 0,38/8 | ЩГПС | 3,04 |
| пер. Школьный | Шумячское городское поселение | 0,282/7 | ЩГПС | 1,974 |

Ширина основных улиц в границах землепользований составляет 15-20 м, в границах застройки 25-30 м, с шириной проезжей части от 6 до 7,5 м.

Остальные улицы шириной 10-20 м делят территорию поселка на кварталы площадью 0,8-4,8 га. Улицы центральной части и все остальные улицы городского поселения имеют асфальтобетонное покрытие.

Проектная сеть улиц строится на основе радиально-кольцевой схемы. Главная улица (ул. Советская на отрезке между ул. Школьной и ул. Понятовской) с преобладанием пешеходного движения разгружается кольцом основных улиц (ул. Интернациональная, ул. Садовая, ул. Понятовская, ул. Школьная). Второе кольцо второстепенных улиц должно пройти по границе селитебной и производственной зон по улицам ул. Маяковского, ул. Пионерской, ул. Дорожной, ул. Сельхозтехники (на участках между существующими улицами – новое строительство).

Основные улицы радиального направления выходят на внешние дороги, пересекая объездную дорогу в одном уровне.

Параметры улично-дорожной сети представлены в таблице 8.

Подлежат реконструкции улицы п. Шумячи (настил тротуарной плитки, оборудование освещения, строительство ливневой канализации):

- ул. Базарная

- ул. Высокая

- ул. Заводская

- ул. Интернациональная

- ул. Понятовская

- ул. Садовая

- ул. Советская

Таблица 8.

Характеристика улично-дорожной сети

| Поперечные профили | Наименование улиц | Протяженность, км | Ширина элементов, м | Площадь, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в красных линиях (полоса отвода) | проезжая часть | тротуар, велодорожка | зеленые зоны | в красных линиях (полоса отвода) | проезжая часть | тротуар, велодорожка | зеленые зоны |
| I-I | Главная улица п. Шумячи ул. Советская | 0,72 | 25,0 | 10,5 | 4,5 | 10,0 | 18,00 | 7,56 | 3,24 | 7,2 |
| Основные улицы |
| II-II | ул. Заводская (реконструкция) | 1,15 | 30,0 | 7,0 | 4,5 | 18,5 | 34,50 | 8,05 | 5,18 | 21,27 |
|  | ул. Понятовская (реконструкция) | 0,83 | 25,0 | 7,0 | 4,5 | 13,5 | 20,75 | 5,81 | 3,74 | 11,20 |
|  | ул. Школьная | 1,73 | 30,0 | 7,0 | 4,5 | 18,5 | 51,90 | 12,11 | 7,78 | 32,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 0,10 | - | - | - | - | 3,00 | 0,70 | 0,45 | 1,85 |
|  | реконструкция | 1,63 | - | - | - | - | 48,90 | 11,41 | 7,33 | 30,16 |
| III -III | ул. Интернациональная | 0,72 | 30,0 | 7,0 | 4,5 | 18,5 | 21,60 | 5,04 | 3,24 | 13,32 |
|  | ул. Садовая | 0,82 | 25,0 | 7,0 | 4,5 | 13,5 | 20,50 | 5,74 | 3,69 | 11,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция | 0,15 | - | - | - | - | 3,75 | 1,05 | 0,67 | 2,03 |
| IV-IV | ул. Советская | 2,2 | 30,0 | 7,0 | 3,0 | 20,0 | 66,00 | 15,40 | 6,60 | 44,00 |
|  | ул. Музыкальная | 0,45 | 25,0 | 7,0 | 3,0 | 15,0 | 11,25 | 3,15 | 1,35 | 6,75 |
|  | ул. Пролетарская (реконструкция) | 0,97 | 25,0 | 7,0 | 3,0 | 15,0 | 24,25 | 6,79 | 2,91 | 14,55 |
| V-V | Второстепенные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского (новое строительство) | 0,94 | 20,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 | 18,80 | 5,64 | 2,82 | 10,34 |
|  | ул. Дорожная (реконструкция) | 0,46 | 20,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 | 9,20 | 2,76 | 1,38 | 5,06 |
|  | ул. Пионерская | 1,03 | 20,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 | 20,60 | 6,18 | 3,09 | 11,33 |
|  | ул. Сельхозтехники (реконструкция) | 0,55 | 20,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 | 11,00 | 3,30 | 1,65 | 6,05 |
|  | ул. Базарная | 0,50 | 20,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 | 10,00 | 3,00 | 1,50 | 5,50 |
|  | проектные улицы (новое строительство) | 2,06 | 20,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 | 41,20 | 12,36 | 6,18 | 22,66 |
| VI-VI | Объездная дорога | 7,04 | 18 12 | 7,0 | - | 11,0 | 126,72 | 49,28 | - | 77,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 1,12 | - | - | - | - | 20,16 | 7,84 | - | 12,32 |
|  | в черте городского поселения | 1,60 | - | - | - | - | 28,80 | 11,20 | - | 17,60 |
| Поселковые дороги |
| VII-VII | ул. Понятовская | 0,65 | 25,0 12,0 | 7,0 | 3,0 | 15,0 | 16,25 | 4,55 | 1,95 | 9,75 |
|  | дорога на Первомайский | 1,2 | 25,0 12,0 | 7,0 | 1,5 | 16,5 | 30,00 | 8,40 | 1,80 | 19,80 |
| VIII-VIII | ул. Лесхоз | 0,90 | 21,0 10,0 | 6,0 | 1,5 | 13,5 | 18,90 | 5,40 | 1,35 | 12,15 |
|  | Всего улиц и дорог | 24,92 | - | - | - | - | 571,42 | 170,52 | 59,45 | 341,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция | 5,7 | - | - | - | - | 152,35 | 39,17 | 22,86 | 90,32 |
|  | новое строительство | 4,22 | - | - | - | - | 83,16 | 26,54 | 9,45 | 47,17 |

Канализация

В настоящее время единой системы канализации не существует.

В п. Шумячи имеются очистные  сооружения, установленной (проектной) мощностью 800 м3 в сутки, фактической мощностью 300 м3 в сутки (год постройки 2006, степень износа 0%). Основное установленное оборудование: воздуходувка, комплексные компактные установки, биологические пруды, применяются  биологические методы очистки. Собственник инженерных сооружений систем водоотведения - МУП "Шумячское РПО КХ".

Канализационные сети по Шумячскому городскому поселению представлены в таблице 9.

Канализация Шумячского городского поселения принимается хозяйственно-бытовая. Количество стоков по поселку на расчетный срок составляет 2254 м3/сут.

Схема канализации составлена с максимальным учетом рельефа местности, планировочных решений с использованием существующих и строящихся сетей, очистных сооружений и насосной станции.

На расчетный срок предусматривается строительство коллектора. Канализирование одноэтажной индивидуальной застройки проектом рекомендуется производить на септики и фильтрующие колодцы.

Бытовые стоки по самотечным коллекторам поступают в КНС, откуда по напорным коллекторам стоки подаются на очистные сооружения.

Проектом принимается метод полной биологической очистки в искусственных условиях с доочисткой на биологических прудах. Очищенные стоки сбрасываются в р. Шумячку. Степень очистки: БПК полн. – 5 м2/л, взвешенные - 5 м2/л, нефтепродуктов нет, pH – 7-8.

Таблица 9.

Канализационные сети по Шумячскому городскому поселению

| Наименование и расположение сетей водоотведения | Общая протяженность, км | Диаметр, мм | Канализационные колодцы, шт. | Самотечная, напорная канализация | Собственник инженерных сооружений систем водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материал труб | Итого |  |  |  |  |
|  | ж/б | чугун | керамика | а/ц | сталь | п/эт |  |  |  |  |  |
| Шумячское городское поселение |  |  |  |  |  |  | 6,161 | 3,57 |  |  |  |
| ул.Базарная |  | 0,589 |  |  |  |  | 0,589 | 150 | 12 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Базарная | - | 1,007 | - | 0,130 | - | - | 1,137 | 150 | 12 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Комсомольская |  | 0,402 |  |  |  |  | 0,402 |  | 8 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Комсомольская | - | - | - | 0,492 | - | - | 0,492 | 150 | 8 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Высокая |  |  | 0,226 |  |  |  | 0,226 |  | 23 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Высокая | - | - | - | 0,220 | - | - | 0,220 | 150 | 23 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Садовая |  | 0,176 |  |  |  |  | 0,176 |  | 14 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Садовая | - | - | - | 0,268 | - | - | 0,268 | 150 | 14 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Советская |  | 0,158 |  |  |  |  | 0,158 |  | 11 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Советская | - | 0,112 | - | 0,113 | - | - | 0,225 | 150 | 11 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Интернациональная |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 |  | 39 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Интернациональная | - | 0,249 | - | 0,619 | - | - | 0,868 | 150 | 39 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Музыкальная |  | 0,443 |  |  |  |  | 0,443 |  | 15 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Музыкальная | - | - | 0,441 | - | - | - | 0,441 | 200 | 15 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Заводская |  | 0,762 |  |  |  |  | 0,762 |  | 24 |  | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Заводская | - | - | 0,484 | - | - | - | 0,484 | 350 | 6 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Заводская | - | - | - | - | 1,120 | - | 1,120 | 250 |  | напорная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Заводская | - | 0,172 | - | 0,106 | - | - | 0,278 | 200 | 18 | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |
| ул.Сельхозтехника | - | - | 0,628 | - | - | - | 0,628 | 150 |  | самотечная | МУП "Шумячское РПО КХ" |

Экологическое состояние территории.

Значительный спад промышленного и сельскохозяйственного производства, наблюдавшийся в конце XX века привел к заметному сокращению объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, сбросов загрязненных сточных вод промышленными предприятиями, сокращению количества животноводческих ферм, уменьшению объемов применения минеральных удобрений и ядохимикатов, т.е. к существенному снижению уровня техногенной нагрузки на ландшафты. Результатом таких изменений стали некоторые положительные сдвиги в состоянии многих компонентов природной среды:

- улучшение гидрохимического состояния водного объекта, увеличение видового разнообразия ихтиофауны;

- уменьшение уровня загрязнения почв сельскохозяйственных угодий ядохимикатами;

- снижение уровня загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвогрунтов в пределах городского поселения.

Однако к реальному улучшению экологической обстановки в целом указанные положительные изменения не привели. Некоторые из экологических проблем и в настоящее время сохраняют тенденцию к дальнейшему росту:

- активное загрязнение практически всех природных сред в пределах населенного пункта;

- потеря естественного плодородия и эрозия почв;

- увеличение количества отходов производства и потребления;

- существенное ухудшение положения с экологическим мониторингом и др.

Именно эти проблемы и являются в настоящее время наиболее актуальными для территории Шумячского городского поселения.

Вместе с тем, основные особенности природных условий района благоприятны для сохранения нормальной экологической обстановки и, при условии научно-обоснованного их учета в планировании развития территории, могут быть эффективно использованы для решения многих имеющихся проблем.

К факторам природной среды, которые могут способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки на территории Шумячского городского поселения можно отнести:

- Низкие значения метеорологического потенциала загрязнения атмосферы. Достаточно высокая рассеивающая способность атмосферы связана с небольшим количеством дней с приземными и приподнятыми инверсиями и штилем, повторяемость которых не превышает во все сезоны года 10 %, несколько увеличиваясь лишь в ночное время летом, хотя и в это время мощность и интенсивность инверсий также остаются незначительными. Активному очищению атмосферы также способствует относительно частое выпадение атмосферных осадков.

- Благоприятные условия ветрового режима. Дни с сильными ветрами, приводящими к высокой запыленности атмосферы на территории района относительно редки: число дней в течение года со скоростью ветра равной или превышающей 8 м/сек не более 120, а со скоростью 15 м/сек – менее 10. В целом по городскому поселению в течение года преобладают слабые ветры со скоростью 2–5 м/с, что является благоприятным фактором для рассеивания примесей от низких источников загрязнения воздуха.

- В населенном пункте, достаточно редко отмечается высокая интенсивность солнечной радиации, которая может быть причиной фотохимических реакций и появления в связи с этим ряда вторичных загрязняющих веществ.

- Достаточно высокий уровень потенциала самоочищения природных вод: хорошо выраженные плёсы и перекаты, обилие водной растительности, высокая буферная способность долинных ландшафтов обеспечивают достаточно высокую биогеохимическую активность их вод.

- В целом благоприятные инженерные свойства преобладающих на территории четвертичных отложений (лессовидные суглинки, пески, супеси, валунные суглинки)  не требуют значительных затрат при инженерной подготовке и использовании в строительстве территорий.

Вместе с тем, следует отметить и ряд факторов природной среды которые могут прямо или косвенно способствовать ухудшению экологической обстановки

- эрозионные процессы;

- наличие переувлажненных и заболоченных территорий;

- высокий уровень стояния грунтовых вод и верховодки в отдельных ландшафтах;

- туманы, гололед, гололедица, сильные ливни, обильные снегопады, низкие температуры воздуха.

Состояние воздушного бассейна

Шумячское городское поселение не относится к числу наиболее промышленно развитых поселений области, поэтому и общее количество стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха и объемы выбрасываемых загрязняющих веществ здесь значительно ниже.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в п.г.т. Шумячи являются:

- МУП Шумячское РПО КХ – 0,2 тыс. т;

- ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» - 0,117 тыс. т.

Главным источником загрязнения воздушного бассейна как на территории района, так и на территории поселка, является автомобильный транспорт, на долю которого приходится около 2/3 валовых выбросов в атмосферу. Ведущая роль автотранспорта в загрязнении атмосферного воздуха объясняется как спадом промышленного производства и соответственно некоторым уменьшением выбросов от стационарных источников, так и в первую очередь увеличением размеров автопарка, причем в значительной степени за счет автомобилей старых годов выпуска, которые являются наиболее неблагополучными с экологической точки зрения. Ситуацию с увеличением загрязнения воздуха автотранспортом усугубляет неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, низкое качество используемого моторного топлива, отсутствие грамотного подхода к использованию примагистральных зеленых насаждений в решении вопросов оптимизации взаимодействия транспортных потоков и прилегающих к ним территорий.

Состояние природных вод.

Уровень техногенного воздействия на поверхностные и подземные воды в пределах района гораздо ниже, чем в ряде других, промышленно развитых районов области.

Несмотря на то, что добываемые для бытового водоснабжения подземные воды характеризуются в целом удовлетворительным качеством, отмечается вторичное загрязнение питьевых вод в разводящей водопроводной сети, что связано с их значительным техническим износом.

Основным источником загрязнения природных вод в поселке являются промышленные предприятия, сточные воды которых характеризуются достаточно большой структурной сложностью и обеспечивают общий фон загрязнения водных объектов. Значительная часть очистных сооружений находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

С загрязненными сточными водами в водные объекты поступают взвешенные вещества, сульфаты, азот аммонийный, нитраты, СПАВ, хлориды.

Отходы производства и потребления.

В 1,5 км от п. Шумячи имеется действующая с 1978 года свалка МУП "Шумячское РПО КХ". С 2014 года отходы на свалку не вывозятся. Площадь свалки – 1,5 га, вместимость – 350 тыс. м3, количество накопленных отходов – 210 тыс. м3.

Несанкционированных свалок в Шумячском городском поселении нет. Определение новых мест под размещение свалок не требуется.

5. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

Санитарная очистка территории

Расчет количества бытовых отходов произведен исходя из численности населения на расчетный срок и предусматривает полную механизацию очистки поселка, для чего требуется дополнительное количество техники (10 уборочных и 2 малогабаритные тротуароуборочные машины, 2 мусоровоза).

В настоящее время для мусора используется полигон, который находится на территории Первомайского сельского поселения, на экологически безопасном расстоянии.

Число специальных машин по вывозу мусора и уборке городских территорий составляет: 1 мусоровоз, 2 ассенизационная машина.

Специализированные организации по вывозу отходов

производства и потребления

| 1. | МУП «Шумячское РПО КХ» Шумячского городского поселения | пгт. Шумячи, ул. Заводская, д. 25 | Директор | 4-16-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Особенности уборки дорожных покрытий механизированным способом в летнее и зимнее время

Летняя уборка территории производится с 15 апреля 
по 15 октября и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

Мойке должна быть подвергнута вся ширина проезжей части улиц и площадей.

Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки необходимо заканчивать к 7 часам утра.

Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится силами организаций и собственниками помещений.

Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров надлежит производить с 9 часов утра до 21 часа, а влажное подметание проезжей части улиц необходимо производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

Зимняя уборка территории проводится с 15 октября 
по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой.

В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

Посыпка песком с примесью хлоридов, как правило, начинается с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.

Вывоз снега только на специально отведенные места отвала.

Места отвала снега обеспечиваются удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин и скверов необходимо начинается с начала снегопада и производится, 
в первую очередь, с улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

6. Твердые бытовые отходы

Бытовые отходы - это отходы производства и потребления (далее - отходы), а именно: остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Сбор отходов - комплекс мероприятий, направленных на складирование отходов в специальные емкости для сбора отходов (контейнеры, бункеры-накопители, урны, мешки для мусора).

Вывоз отходов - комплекс мероприятий, включающий в себя: выгрузку отходов из специальных емкостей для их сбора (контейнеров, бункеров-накопителей, урн) и загрузку мешков с мусором в спецтранспорт, зачистку специально оборудованных мест для сбора отходов и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировку отходов с мест их сбора на объект накопления отходов.

Урны - емкости, предназначенные для сбора в них отходов потребления и устанавливаемые на территории поселения около административных, социальных зданий и других объектов, а также на улицах, в парках, скверах и местах массового пребывания людей.

Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов объемом до 2 кубических метров включительно.

Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритных отходов объемом 2 и более кубических метра.

Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения отходов производства и потребления с установкой необходимого количества контейнеров (бункеров-накопителей).

Мешок для мусора - это специальная емкость, для сбора отходов и мусора жителями частного жилого сектора.

Объект накопления отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их размещения, транспортирования;

Хозяйствующий субъект - орган управления многоквартирным жилым домом, жилищно-эксплуатационная организация, собственник, пользователь здания, строения, сооружения, земельного участка.

Территория хозяйствующего субъекта - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта.

Прилегающая территория хозяйствующего субъекта - территория, закрепленная органами местного самоуправления за собственниками, владельцами или пользователями для регулярной уборки.

Паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

6.1. Требования к обращению с отходами на территории поселения

Территория поселения подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

6.2. Требования к обращению с опасными отходами

Деятельность по обращению с опасными отходами подлежит лицензированию (сертификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Опасные отходы в зависимости от степени вредного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека подразделяются на классы опасности в соответствии с критериями, установленными специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами.

На опасные отходы должен быть составлен паспорт (на основании данных о составе и свойствах опасных отходов, оценки их опасности). Порядок паспортизации определяется Правительством Российской Федерации.

Лица, которые допущены к обращению с опасными отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работать с опасными отходами.

Ответственность за допуск работников к работе с опасными отходами несет соответствующее должностное лицо организации.

Требования и порядок транспортирования опасных отходов определяются государственными стандартами, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе которой образуются опасные отходы, может быть ограничена и запрещена в установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей природной среды и здоровья человека обращение с опасными отходами.

6.3. Сбор и вывоз отходов и мусора на территории поселения

6.3.1. Общие требования к сбору и вывозу отходов.

Производство работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территории поселения осуществляется на основании заключенных договоров между хозяйствующими субъектами и специализированными организациями, имеющими лицензию на обращение с отходами.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, физические лица - собственники индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры со специализированной организацией для производства работ по сбору и вывозу отходов.

Сбор и временное хранение отходов, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах.

Схема размещения контейнерных площадок утверждается Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (схема размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых бытовых отходов на территории Шумячского городское поселение указана в таблице 11).

Складирование отходов на территории (прилегающей территории) хозяйствующего субъекта вне специально отведенных мест и превышение лимитов (исключение физические лица) на их размещение запрещается.

Вывоз отходов осуществляется специализированными организациями с использованием специального транспорта (или приспособленного для этих целей транспорта с закрывающимся кузовом) на объект накопления отходов.

Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выполнении работ по загрузке отходов в спецтранспорт в месте сбора, возлагается на работников организации, осуществляющей вывоз отходов.

Периодичность вывоза твердых бытовых отходов устанавливается, как правило, по согласованию с территориальным отделом Территориального управления Роспотребнадзора (далее - Роспотребнадзор), как правило:

- при температуре от -5° C (и ниже -5° C) - не реже одного раза в три дня;

- при температуре выше +5° C - ежедневно;

- по мере накопления по заявкам хозяйствующих субъектов (для крупногабаритных твердых бытовых отходов).

Периодичность вывоза жидких бытовых отходов устанавливается, как правило, по согласованию с территориальным отделом Территориального управления Роспотребнадзора (далее - Роспотребнадзор):

- по мере накопления по заявкам хозяйствующих субъектов.

Сбор твердых бытовых отходов на территории поселения производится в урны, мешки для мусора (для мелкогабаритных бытовых отходов, не подлежащих сортировке), контейнеры, бункеры-накопители или на специально отведенных площадках (для крупногабаритных отходов).

Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных контейнерных площадках.

Размещение контейнеров для отходов и содержание контейнерных площадок осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Места размещения и тип ограждения мест для размещения отходов определяются Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Самовольная установка контейнеров и бункеров-накопителей запрещается.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах.

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием.

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), согласованным с Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Подъезды к местам, где установлены контейнеры, при наличии технической возможности могут освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота специальных транспортных средств и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Контейнерные площадки и площадки для установки бункеров-накопителей должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.

Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически исправном состоянии, желательно иметь маркировку с указанием владельца территории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке может быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.

Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки при необходимости должны промываться и обрабатываться дезинфицирующими средствами (кроме зимнего периода).

Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов на автозаправочных станциях должны запираться на замки.

На рынках, в парках, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, у входа в торговые объекты и общественные здания должны быть установлены урны. Урны на рынках и в других местах массового посещения населения, на улицах, во дворах, парках и на других территориях устанавливают на расстоянии, не превышающем 100 м одна от другой.

Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения.

Урны, расположенные у объектов очищаются и промываются хозяйствующими субъектами.

Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год, хозяйствующими субъектами.

Сжигание всех видов отходов на территории поселения, в том числе в мусоросборниках, запрещается.

6.3.2. Особенности вывоза бытовых отходов из многоквартирных жилых домов.

В местах жилой застройки для сбора твердых бытовых отходов устанавливаются контейнеры.

Крупногабаритные твердые бытовые отходы (старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.д.) должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Сбор отдельных видов твердых бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (люминесцентные лампы, ртутные лампы), осуществляется в установленном порядке в соответствии с санитарными нормами и правилами. Сбор данных отходов в общие емкости для сбора бытовых отходов запрещается.

Органы управления многоквартирными жилыми домами, организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:

- установку на обслуживаемой территории сборников для твердых бытовых отходов;

- выполнение требований санитарных норм и правил по сбору отдельных видов твердых бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- своевременную уборку данной территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;

- заключение договоров на вывоз отходов со специализированными организациями и контроль за выполнением графика вывоза отходов;

- свободный подъезд под установку контейнеров и мусоросборников;

- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций).

6.3.3. Особенности сбора и вывоза бытовых отходов со строительных площадок, объектов ремонта и реконструкции.

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство (реконструкцию), ремонт жилых и нежилых помещений, обязаны заключить договор на вывоз строительных отходов.

Сбор отходов, образующихся при проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов, осуществляется только в контейнеры или бункеры-накопители, установленные в местах, согласованных с собственником, владельцем, пользователем территории, на которой предполагается временно разместить контейнер или бункер-накопитель.

При проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов без отведения строительной площадки или при отсутствии специально оборудованных мест твердые отходы допускается хранить в специально установленных контейнерах или бункере-накопителе на улице около объекта строительства, ремонта или реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного проезда транспортных средств, прохода людей и захламление газонов. Места установки таких контейнеров или бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории, на которой предполагается их временное размещение.

Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов, образующихся при проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов, возлагается на физическое или юридическое лицо, выступающее подрядчиком при производстве работ, если иное не предусмотрено в договоре (контракте) подряда с заказчиком.

Вывоз отходов, образующихся при проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов, осуществляется с территории строительной площадки не реже одного раза в неделю.

Обязанности предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, у которых образуются бытовые отходы и мусор

Индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования (за исключением физических лиц);

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений (за исключением физических лиц);

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения (за исключением физических лиц);

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов (за исключением физических лиц);

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами (за исключением физических лиц);

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

В случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей природной среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти Смоленской области, Администрацию Смоленской области, органы местного самоуправления.

7. Особенности вывоза бытовых отходов с территории индивидуальных жилых домов.

Вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территории индивидуальных жилых домов осуществляется по договору между владельцем индивидуального жилого дома и специализированной организацией.

Допускается заключение договора на вывоз бытовых отходов специализированной организацией с несколькими владельцами индивидуальных жилых домов.

Ответственность за сбор отходов с территории индивидуальных жилых домов в соответствии с настоящим Порядком и заключенным договором возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.

Ответственность за вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов в соответствии с настоящим Порядком и заключаемым договором возлагается на специализированную организацию.

Исполнитель обязан оказать услуги в сроки, которые определяются в соответствии с нормами накопления бытовых отходов и устанавливаются договорами, заключаемыми между исполнителем и жителями индивидуальных жилых домов.

Жители индивидуальных жилых домов не должны препятствовать исполнителю в свободном доступе к месту оказания услуг по вывозу бытовых отходов.

Собственник частного домовладения обязан обеспечивать сбор твердых бытовых отходов в собственные специальные мусоросборники (контейнеры, мешки для мусора), заключить договор со специализированной организацией на вывоз отходов и своевременно оплачивать оказанные услуги.

Частные домовладельцы самостоятельно с учетом санитарных правил и норм определяют места установки и устанавливают мусоросборники на своем земельном участке, обеспечивают надлежащее их содержание. Тип и место размещение мусоросборника должен быть согласован частным домовладельцем с организацией, обеспечивающей в соответствии с заключенным договором вывоз его мусора.

Для сбора жидких бытовых отходов (нечистоты и помои) на территории неканализованных домовладений следует устраивать биотуалеты с системой утилизации отходов с помощью специальных реагентов. Вывоз жидких отходов производится специализированными предприятиями на договорной основе.

Для сбора жидких бытовых отходов на территории неканализованных домовладений при невозможности установки биотуалетов следует устраивать помойницы, как правило, объединенные с дворовыми уборными общим выгребом.

Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные люки с установленными под ними решетками с отверстиями до 25 мм.

В помещениях дворовых уборных должны быть гладкими стены и полы, допускающие их промывку. Уборные должны иметь естественное и электрическое освещение и вытяжную вентиляцию. Допускается устраивать теплые уборные с унитазом со смывом из ведра, а также неотапливаемые дворовые уборные.

Глубину выгребов следует принимать от 1,5 до 3 метров в зависимости от местных условий.

Выгребы должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными или же деревянными с обязательным устройством «замка» из жирной мятой глины толщиной 0,35 метра вокруг стенок и под дном выгреба. Выгребы должны иметь плотные двойные люки, деревянные 0,7 x 0,8 метра или стандартные круглые чугунные.

Выгребы в домах, присоединяемых к канализационной сети, в последующем должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не допускаются. Влажные отходы, оседающие на решетках помойниц, должны перекладываться в мусоросборники только к моменту прибытия мусоровоза.

Особые условия уборки

При любых видах уборки и благоустройства территории Шумячского городского поселения запрещается:

- загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами;

- самовольная вырубка деревьев и кустарников;

- накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах;

- сжигание отходов производства и потребления;

- складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов;

- установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды;

- складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны  ;

На площадях зеленых насаждений запрещается:

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки, гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

-пасти скот (допускать на территорию зеленых насаждений в неустановленных для этих целей местах выгул сельскохозяйственных животных, выгул сельскохозяйственных животных производится только на специально отведенных территориях  (пастбищах);

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- сжигать листву и мусор на территориях общего пользования Шумячского городского поселения.

8. Финансирование мероприятий по санитарной очистке

Ежегодно в бюджете Шумячского городского поселения предусмотрено финансирование средств на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.

Среднегодовые нормы накопления твердых бытовых отходов

Таблица 10

| № п/п | Наименование отходов | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | От жилых зданий, оборудованных центральным водопроводом, канализацией, отоплением, газоснабжением | м3 на 1 м2 | 0,128 |
| 2. | От прочих жилых зданий | м3 на 1 человека | 1,68 |

СХЕМА

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых бытовых отходов на территории Шумячского городское поселение

Таблица 11

| № п/п | Адрес расположения КП | Количество контейнеров для сбора ТБО, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Советской Армии, 21 | 2 |
|  | ул. Советской Армии, 14 | 3 |
|  | ул. Окружная, 4 | 2 |
|  | ул. Школьная 1а | 4 |
|  | ул. Мелиоративная, 1б | 2 |
|  | ул. Сельхозтехника, 15 | 3 |
|  | ул. Сельхозтехника, 16 | 4 |
|  | ул. Сельхозтехника, 5 | 4 |
|  | ул. Сельхозтехника, 8 | 3 |
|  | ул. Сельхозтехника, 1в | 1 |
|  | ул. Пионерская, 10 | 1 |
|  | ул. Пионерская, 1а | 3 |
|  | ул. Пионерская, 7 | 2 |
|  | ул. Пионерская, 9 | 1 |
|  | ул. Пионерская, 1 | 3 |
|  | ул. Пионерская, 2 | 1 |
|  | ул. Пионерская, 5 | 2 |
|  | ул. Советская, 85 | 2 |
|  | ул. Советская, 80 | 1 |
|  | ул. Советская, 113 | 1 |
|  | ул. Советская, 91 | 4 |
|  | ул. Советская, 89 | 3 |
|  | ул. Советская, 76 | 2 |
|  | ул. Советская, 66 | 1 |
|  | ул. Советская, 60 | 1 |
|  | ул. Советская, 68 | 2 |
|  | ул. Советская, 109 | 1 |
|  | ул. Советская, 94 | 1 |
|  | ул. Советская, 79 | 2 |
|  | ул. Советская, 78 | 2 |
|  | переулок Советский, 8 | 2 |
|  | переулок Советский, 10 | 1 |
|  | переулок Советский, 12 | 1 |
|  | переулок Советский, 15 | 1 |
|  | переулок Первомайский, 31 | 2 |
|  | ул. Школьная, 1 | 5 |
|  | ул. Интернациональная, 2 | 1 |
|  | ул. Интернациональная, 20 | 2 |
|  | ул. Интернациональная, 25 | 1 |
|  | ул. Садовая, 41 | 3 |
|  | ул. Садовая, 30 | 1 |
|  | ул. Садовая, 27 | 2 |
|  | ул. Садовая, 14 | 3 |
|  | ул. Садовая, 4 | 1 |
|  | ул. Базарная, 8 | 4 |
|  | ул. Базарная, 21 | 5 |
|  | ул. Базарная, 23 | 2 |
|  | ул. Базарная, 49 | 4 |
|  | ул. Базарная, 50 | 4 |
|  | ул. Базарная, 54 | 2 |
|  | ул. Энергетиков | 1 |
|  | ул. Маяковского, 1 | 3 |
|  | ул. Маяковского, 9 | 4 |
|  | ул. Высокая, 15 | 4 |
|  | ул. Заводская, 1 | 5 |
|  | ул. Заводская | 1 |
|  | ул. Мира, 9 | 2 |
|  | ул. Понятовская, 10 | 3 |
|  | ул. Понятовская, 48 | 2 |
|  | ул. Понятовская, 52 | 1 |
|  | ул. Полевая | 3 |
|  | ул. Музыкальная, 20 | 3 |