АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   11.12.2017г.  № 781

п. Шумячи

| Об утверждении программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» на 2018 - 2027 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г.  №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

Администрация муниципального образования Шумячский район Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»  на 2018 - 2027 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области  Д.А.Каменева.

Глава муниципального образования

«Шумячский» Смоленской области                                                А.В. Голушков

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 11.12.2017г. № 781 |
| --- | --- |

Программа

Комплексного развития транспортной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

на 2018 - 2027 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» на 2018 - 2027 годы |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы являются: 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области Отдел по строительству, кап.ремонту и ЖКХ Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, Администрация Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Цель Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Первомайского сельского поселения |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие показатели эффективности программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, % Доля автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, % ; Количество километров отремонтированных авто- мобильных дорог общего пользования местного значения, км; Количество спроектированных и устроенных тротуаров, км; Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, %. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2027 годы Выделение этапов не предусматривается |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Объем финансирования местного бюджета на 2018 г. – 742,245 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 2018-2027 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Создание условий для развития транспортной инфраструктуры на территории поселения; 2. Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования. 3. Приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Первомайского сельского поселения.

Первомайское сельское поселение находится в северной части Шумячского района Смоленской области, на юге соседствует с Озерным и Снегиревским сельскими поселениями Шумячского района, на севере граничит с Починковским районом Смоленской области, а на северо-западе с Хиславичским районом Смоленской области.

Площадь поселения составляет  13848,82 га.

Численность населения Первомайского сельского поселения (на 2009 год) составляет всего 2372 человека, в том числе население с. Первомайский – 2 135 чел.

Связь с районным центром осуществляется автомобильным транспортом. Остро стоит проблема обустройства дорог, вся протяженность дорог поселения  имеет грунтовое покрытие, общая протяженность автодорог 48,9  км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для  их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

На территории  Первомайского сельского поселения имеется  48,9  км дорог общего пользования, в том числе муниципальные дороги: улично-дорожная сеть составляет 33,4 км.; дороги между населенными пунктами 15,5, из  них 30% - грунтовые дороги.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как неудовлетворительное.

Основной причиной плохого состояния автомобильных дорог является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности поселения. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития поселения.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Первомайского сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. В условиях дефицита бюджета Первомайского сельского поселения капитальные вложения в работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  должны иметь целенаправленный и плановый характер.

Программа охватывает 2018 - 2027 годы и будет корректироваться по мере необходимости. Мероприятия по ремонту дорог направлены на улучшение их транспортно-эксплутационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения, для снижения дорожно-транспортных происшествий.

Перечень дорог общего пользования местного значения

Первомайского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Протяжённость, км | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| Улично – дорожная сеть |
| 1. | С. Первомайский | 25,7 | а/б, грунт, ЩПГС |
| 2 | Д. Дубровка | 2,5 | грунт |
| 3 | Д. Гераськовка | 0,9 | грунт |
| 4 | Д. Крутояки | 0,6 | грунт |
| 5 | Д. Малая Игнатовка | 0,4 | грунт |
| 6 | Д. Поповка | 0,7 | грунт |
| 7 | Д. Слобода | 1,0 | грунт |
| 8 | Д. Чернатка | 0,4 | грунт |
| 9 | Д. Шибнево | 1,2 | грунт |
|  | Итого | 33,4 |  |
| Автодороги между населенными пунктами |
| 1 | с.Первомайский - д.Слобода | 4,0 | гравий |
| 2 | Подъезд к д.Шибнево | 1,5 | гравий |
| 3 | Подъезд к д.Власково | 6,0 | гравий |
| 4 | Подъезд к д.Б.Игнатовка | 4,0 | грунт |
|  | Итого | 15,5 |  |
|  | Всего | 48,9 |  |

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

Транспортно-экономические связи Первомайского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, находящихся в собственности граждан.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично - дорожную сеть. Проектные решения по развитию сети автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями с учетом увеличения пропускной способности,  организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог.

Целями Программы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип проезжей части.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично ( дорожной сети;

строительство улично-дорожной сети на территории нового жилищного строительства;

строительство тротуаров для организации системы пешеходного движения в поселении.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Мероприятия программы направлены на решение вопросов развития транспортной инфраструктуры Первомайского сельского поселения  с повышением уровня ее безопасности.

Перечень мероприятий формируется с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

5.1. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного  передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения включают в себя:

- проектирование и устройство тротуаров.

5.2. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского сельского поселения

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог на них в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

5.3. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- Установка и замена знаков дорожного движения (на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой жёлто-зеленого цвета), мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- Установление дорожных ограждений перильного типа, отделяющего пешеходов от проезжей части, у пешеходного перехода на автодороге у здания школы в с. Первомайский.

Перечень программных мероприятий «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»  на 2018 - 2027 годы

| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Год реализации | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения | 2018-2027 | Местный бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, Администрация Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| 1.1. | Проектирование и устройство тротуаров. |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского сельского поселения | 2018-2027 | Местный бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, Администрация Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (расчистка, грейдирование) |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 3 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения. | 2018-2027 | Местный бюджет | Администрация муниципального образования «Шумячский» район Смоленской области, Администрация Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| 3.1. | Установка и замена знаков дорожного движения (на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой жёлто-зеленого цвета) |  |  |  |
| 3.2. | Установление дорожных ограждений перильного типа, отделяющего пешеходов от проезжей части у перехода на автодороге у здания школы в с. Первомайский |  |  |  |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств дорожного фонда, а при необходимости областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств  подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. Предоставление и расходование средств дорожного фонда осуществляется в объемах, определенных решениями Совета депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на соответствующий финансовый год.

Объемы средств для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с коэффициентами пересчета к базовой стоимости работ, применяемых при составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы.

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Основными результатами реализации мероприятий Программы являются:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского сельского поселения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

8. Предложения по институциональным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

| Отп. 1 экз. - в дело Исп. Начальник Отдела по строительству, кап. ремонту и ЖКХ А.В. Царев_________________________ Тел. 4-11-74 08.12.06.2017г. | Разослать: Отделу по строительству (на бумажном носителе), прокурору, Администрации |
| --- | --- |
| Разработчик: Специалист 1 категории Отдела по строительству, кап.ремонту и ЖКХ Н.А. Стародворова__________________ Тел. 4-11-74 08.12.2017г. |  |
| ВИЗЫ: |  |  |
| Н.А. Кашанская_______________________ А.Н. Быков____________________________ | «_____»____________ 2017 г. «_____» ____________ 2017г. |