### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   проект

| от «___» ____________ 2020 г. № ____ с. Первомайский Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2021 год |  |
| --- | --- |

В целях реализации  полномочий, предусмотренных Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Администрация Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2021 год.

2. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области  в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

| Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | С. В. Богрянцева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Первомайского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

от «____» ____________  2020 г. №______

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ  СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

- Генеральный план Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширение и реконструкции и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Состав схемы теплоснабжения Первомайского сельского поселения на период с 2014 до 2027 годы

Разработанная схема теплоснабжения  Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть: источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в с. Первомайский.

4.1. Характеристики котельных.

4.2. Информация о ресурсоснабжающей организации.

4.3. Структура тепловых сетей.

4.4. Параметры тепловой  сети.

4.5. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей.

5. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- целью выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения Первомайского сельского поселения  Шумячского района Смоленской области на период до 2027 г. (далее схема теплоснабжения сельского поселения) является выработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения поселения до 2027 года;

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

Первомайское сельское поселение является одним из 8 административно-территориальных муниципальных образований (поселений) Шумячского района Смоленской области, центром соответствующей сельской системы расселения.

С. Первомайский, являющееся административным центром сельского поселения, расположено в 100 км к югу от Смоленска, в 32 км от железнодорожной станции Понятовка на железной дороге «Москва– Могилев».

Географическая площадь территории СП составляет 138,48 кв.км или 13 848,82 га, в том числе площадь с. Первомайский – 353,90 га.

На северо-западе поселение граничит с Хиславичским районом, на северо-востоке -  с Починковским районом, на востоке – с Рославльским районом, на юге – с Озерным СП, на западе – со Снегиревским СП.

В состав Первомайского СП входит 13 сельских населенных пунктов (далее - СНП): с. Первомайский; деревни Большая Игнатовка, Вежники, Власково, Гераськовка, Дубровка, Крутояки, Малая Игнатовка, Поповка, Слобода, Чернатка, Шибнево, Щемиловка.

Административным центром поселения является с. Первомайский.

Границы Первомайского СП установлены в соответствии с Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года N 138-з.

Численность населения Первомайского СП (на 2013 год) составляет всего 2207 человек, в том числе население с. Первомайский – 2 017 чел.

Климат Первомайского сельского поселения – умеренный, переходящий к континентальному. Многолетняя среднегодовая температура + 4,3ºС, средняя многолетняя температура зимы – 5,3ºС, средняя многолетняя лета + 11,5ºС.

Наиболее холодный месяц в году – январь. Средняя температура января – колеблется от -9ºС до -8ºС; самый теплый месяц – июль, средняя температура июля +17,5ºС - +18,0ºС.

Абсолютная годовая максимальная температура воздуха - 36ºС, минимальная - 42ºС.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 125 дней. Продолжительность безморозного периода – 145 дней. Продолжительность периода с температурой воздуха 0º– 220 дней, выше 5º - 180, выше 10º - 140.

Преобладающее направление ветров северо-западное и западное, скорость - 3-4 м/с. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За многолетний период средняя относительная влажность воздуха в год составляет 82%. Средняя годовая норма осадков колеблется от 534 до 655 мм, из них 70% осадков выпадает с апреля по октябрь месяц. Высота снежного покрова 48-59 см, суммарная солнечная радиация составляет 82,9 ккал/см, число солнечных дней в году составляет 252 дня.

В течении теплого времени года (апрель-сентябрь) преобладают ветры западного и северо-западного направлений, зимой преобладают юго-западные ветры. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха. Под их влиянием весной иссушаются травяной опад, мхи, подстилка и т.п., в  эти периоды наблюдается пик возгорания лесов.

Схемы теплоснабжения котельных Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

1.1. Существующее состояние

Основными источниками тепла являются модульные котельные, и котельная  обслуживающая школу. Наиболее крупной является котельная, расположенная по ул. Советская т обеспечивающая теплом центральную часть поселка. В котельной установлены два водогрейных котла марки КВ-ГМ-1,5-115Н. основной вид топлива, используемый котельной – газ.

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Общая площадь жилищного фонда 56,9 тыс. кв. м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением 27,7 тыс. кв.м.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Коммунальщик».

1.2 Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области:

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Балансодержатель | Вид топлива | Фактический расход топлива (тут) в 2013г. | Мощность котла, Гкал/час | Тип и марка котлов | Год ввода котла в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основного | резервного |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Первомайский, ул. Советская, котельная № 1 | муниципальная | МУП «Коммунальщик» | газ | - |  | - | 1,29 | КВ-ГМ-1,5-115Н КВ-ГМ-1,5-115Н | 2008 2008 |
| 2 | с. Первомайский, ул. Никольская, котельная № 2 | муниципальная | МУП «Коммунальщик» | газ | - | 151 | - | 0,86 | КВ-ГМ-1,0-115Н КВ-ГМ-1,0-115Н | 2008 2008 |
| 3 | с. Первомайский, ул. Никольская,д.38, котельная № 3 | Муниципальная | МУП «Коммунальщик» | газ | - | 318 | - | 0,86 | КЧМ-5-Р-80-01 «Комби» КЧМ-5-Р-80-01 «Комби» КЧМ-5-Р-80-01 «Комби» | 2006 2006 2006 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| №п/п. | Адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская | 1,29 |
| 2 | ул. Никольская | 0,86 |
| 3 | ул. Никольская, д.38 | 0,86 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, здания соцкультбыта,  общественные здания, коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Первомайского сельского поселения осуществляет МУП «Коммунальщик».

В перспективе новые отопительные и производственные котельные потребуются в комплексе с развитием новых жилых и производственных зон с учетом перспективной газификации поселения.

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, а надземные – в оцинкованной оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Первомайского сельского поселения часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Первомайского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Первомайского сельского поселения.

2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная ул. Советская | 1,29 | 1,29 |  |
| Котельная ул. Никольская | 0,86 | 0,86 |  |
| Котельная ул. Никольская, д.38 | 0,86 | 0,86 |  |

Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

3.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Первомайском сельском поселении Шумячского района Смоленской области будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

Наименование мероприятий:

Перевод многоквартирных жилых домов с. Первомайский на индивидуальное газовое отопление с последующим полным отключением;

Полная замена надземной теплотрассы на теплоизолированные трубы в ППУ изоляции с оцинковкой.

3.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Советская | 1,29 |  |
| 2 | Котельная по ул. Никольская | 0,86 |  |
| 3 | Котельная по ул. Никольская, д.38 | 0,86 |  |

Раздел 4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается осуществлять от 2-х-контурных газовых котлов.

4.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

4.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

4.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

4.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Перевод многоквартирных жилых домов с. Первомайский на индивидуальное газовое отопление разрешается в случае перевода всех квартир дома на индивидуальное отопление.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2023 годы»)

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2013-2015г.г. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести энергетическое обследование жилых домов с составлением энергетических паспортов | Повышение надежности и качества жизни людей, снижение энергопотребления |
| 2 | Изоляция теплотрассы из пенополиуретана | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 3 | Ремонт теплотрассы |  |
| 4 | Замена изношенных магистральных сетей теплоснабжения | Повышение надежности и качества услуг, снижение энергопотребления |
| 5 | Установка приборов учета | Повышение надежности и качества услуг, снижение энергопотребления |

Раздел 5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской олбласти на 2014-2023 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Раздел 6. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, здания соцкультбыта, общественные здания, коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Численность населения  в Первомайском сельском поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда и многие жильцы квартир многоквартирных домов используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления  отсутствует.

Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Советская | 1,29 |  |
| 2 | Котельная по ул. Никольская | 0,86 |  |
| 3 | Котельная по ул. Никольская, д.38 | 0,86 |  |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Актуализация схемы теплоснабжения Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на  2021 год

Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Котельная, ул. Советская, 7 | 3928 | 1537 | 5465 | 50 | 5515 |
| МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Котельная, ул, Никольская, 60 | 1558 | 630 | 2218 | 31 | 2249 |
| МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Котельная, ул. Никольская, 38а | 503 | 27 | 530 | 6 | 536 |
|  | ВСЕГО | 5989 | 2194 | 8213 | 87 | 8300 |