ООО «ГЕОДЕЗИЯ И МЕЖЕВАНИЕ»

150002 Россия, г. Ярославль, Комсомольская пл., 7

ПЕРВОМАЙСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Смоленская область

Шумячский муниципальный район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный директор                                                                                           И.П. Губочкин

Главный архитектор проекта                                                                         В.В. Богородицкий

Ярославль 2011

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. 5. 5.1. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития ……………………………………………………………... Общие сведения ……………………………………………………………………… Градостроительная ситуация ………………………………………………………. Краткая характеристика природных условий …………………........................... Землеустройство …………………………………………………………………...… Социально-экономическое состояние территории …………………………….... Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Производство ………………………………………………………………………….. Транспортная инфраструктура ………………………………………………………. Инженерная инфраструктура ………………………………………………………… Социальное обслуживание населения ……………………………………...………... Система особо охраняемых территорий и объектов ………………………………... Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест ………………………………..…………. Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования ………………………...………….…………………………………… Население и территориальное развитие ……………………………...…………... Экономическая основа устойчивого развития …………………………..………. Экологическая безопасность …………………………….…………………………. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность …………………..…... Система учреждений обслуживания населения …………………………...…….. Перечень мероприятий по территориальному планированию ……………….. Этапы реализации …………………………………………………………………… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности ………………………………………………………………………….. Требования пожарной безопасности ……………………………………………… | 4 6 6 6 7 9 9 9 12 12 13 15 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 25 |
| --- | --- | --- |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Смоленская область. Шумячский район. Муниципальное образование Первомайского сельского поселения |  |

| 6. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 8. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Первомайского сельского поселения ……………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения………………………………………………. Принципы территориального планирования……………………………………. Зоны земель сельскохозяйственного назначения ……………………………….…. Зоны земель населенных пунктов …………………...…………………………….… Зоны земель промышленности, энергетики, транспорта и специального назначения ……………………………………………………………………………... Зоны земель лесного фонда …………………………………………………………... Зоны земель водного фонда ………………………………………………………….. Зоны земель запаса …………………………………………………............................. Принципы функционального зонирования села Первомайский ……….…….…… Социальное обслуживание населения …………………………………………….. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения ………..….. Электроснабжение ……………………………………………………………………. Водоснабжение и водоотведение …………………………………………………….. Газоснабжение ………………………………………………………………………… Теплоснабжение ………………………………………………………………………. Связь …………………………………………………………………………………… Основные планировочные ограничения …………………………………………. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов историко-культурного наследия …………………………………. Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. Основные источники информации ……………………………………...………… | 26 27 27 28 28 28 28 29 29 29 31 32 32 33 33 33 34 34 34 33 38 40 |
| --- | --- | --- |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Планируемое использование территории. Основной чертеж. Масштаб 1:10 000……………………………………………...………………… ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Планируемое размещение объектов. Масштаб 1:20 000 …………………………………………………………………....… ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Генплан с. Первомайский. Схема ограничений. Масштаб 1:2 000 …………………………………………………………………....… Приложение. Техническое задание на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения. |  |

|  | ВВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

Генеральный план (далее – Генплан) муниципального образования Первомайского сельского поселения (далее – Первомайское СП) Шумячского района Смоленской области (далее – Шумячский район) разработан в 2011 году ООО «Геодезия и Межевание» (150002, Россия, г. Ярославль, Комсомольская пл. 7).

Графическая и текстовая часть генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Кроме того, по центру Первомайского СП - селу Первомайский проведено функциональное зонирование территории в границах населенного пункта.

Генплан, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Первомайского СП.

Генплан действует на территории Первомайского сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Смоленской области» (2007 г.) и «Схемы территориального планирования Шумячского района» (2008 г.), другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Авторский коллектив:

| Руководитель проекта Главный архитектор проекта Исполнители разделов: | . | В.В. Богородицкий В.В. Богородицкий Н.А. Семенов Ю.Е. Шевцов |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития Общие сведения |

Первомайское сельское поселение является одним из 8 административно-территориальных муниципальных образований (поселений) Шумячского района Смоленской области, центром соответствующей сельской системы расселения.

С. Первомайский, являющееся административным центром сельского поселения, расположено в  100 км к югу от Смоленска, в 32 км от железнодорожной станции Понятовка на железной дороге «Москва–Могилев».

Географическая площадь территории СП составляет 138,48 кв.км или  13 848,82 га, в                             том числе площадь с. Первомайский – 353,90 га.

На северо-западе поселение граничит с Хиславичским районом, на северо-востоке -  с Починковским районом, на востоке – с Рославльским районом, на юге -  с Озерным СП, на западе – со Снегиревским СП.

В состав Первомайского СП входит 13 сельских населенных пунктов (далее - СНП): с. Первомайский; деревни Большая Игнатовка, Вежники, Власково, Гераськовка, Дубровка, Крутояки, Малая Игнатовка, Поповка, Слобода, Чернатка, Шибнево, Щемиловка.

Административным центром поселения является с. Первомайский.

Границы Первомайского СП установлены в соответствии с Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года N 138-з.

Численность населения Первомайского СП (на 2009 год) составляет всего                              2372 человека, в том числе население с. Первомайский – 2 135 чел.

| 1.2. | Градостроительная ситуация |
| --- | --- |

Территория Первомайского СП расположена в юго-восточной части территории Шумячского района и центр СП – с. Первомайский. Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области расположен в южной части Смоленской области. На юго-западе район граничит с Могилевской областью Республики Беларусь, в пределах Смоленской области район граничит с Ершичским районом на юге, с Хиславичским на северо-западе, с Починковским на северо-востоке и на востоке с Рославльским районом. С Хиславичским районом Смоленской области и Могилевской областью Республики Беларусь район имеет наиболее протяженные границы.

Административным центром района является поселок городского типа Шумячи, который  расположен в 105 км к югу от г. Смоленска, в 7 км к северу от железнодорожной станции Понятовка на дороге Кричев-Малоярославец. Первое упоминание о поселке относится к 1587 г., когда Шумячи упоминаются в Литовской грамоте в связи с передачей Шумячских земель сторонникам Речи Посполитой. Вплоть до ХVIII в. Шумячи представляли собой  помещичье село, затем местечко, один из волостных центров Климовичского уезда Могилевской губернии. В 1922–1929 гг. Шумячская волость входила в состав Рославльского уезда Смоленской губернии, после чего поселок стал районным центром.

На территории Первомайского СП расположены автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения	: «Шумячи – Первомайский – трасса А141 Рославль-Смоленск» .

Ближайший аэропорт находится в г. Смоленск.

По восточной границе территории СП в направлении с севера на юг пролегает русло реки Остер.

На территории Первомайского СП расположено 4 объекта историко-культурного наследия, в т.ч. 1 памятник археологии и 3 памятника истории.

На территории с. Первомайский расположен 1 культовый объект – церковь.

По территории поселения проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением                35, 10 и 0,4кВ и расположена распределительная двухтрансформаторная электроподстанция ПС 35/10кВ «Первомайский» (в с. Первомайский).

Объекты специального назначения на территории Первомайского СП: – полигон твердых бытовых отходов и карьер с размещением шлама.

На территории СП расположен ряд существующих сельских кладбищ (18).

| 1.3. | Краткая характеристика природных условий |
| --- | --- |

Климат района умеренный, переходящий к континентальному. Многолетняя среднегодовая температура + 4,3 оС, средняя многолетняя температура зимы –5,6оС, средняя многолетняя лета + 11,5 оС.

Наиболее холодный месяц в году – январь. Средняя температура января – колеблется от - 9,0о  до - 8,0о; самый теплый месяц – июль, средняя температура июля +17,5о - +18,0о.

Абсолютная годовая максимальная температура воздуха 36°, минимальная - 42°.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом - 125 дней.

Продолжительность безморозного периода - 145 дней.

Продолжительность периода с температурой воздуха 0° - 220 дней, выше 5о-180, выше 10°-140.

Преобладающее направление ветров северо-западное и западное, скорость - 3-4 м/с. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За многолетний период средняя относительная влажность воздуха в год составляет 82%. Средняя годовая норма осадков колеблется от 534 до 655 мм, из них 70% осадков выпадает с апреля по октябрь месяц. Высота снежного покрова 48-59 см, суммарная солнечная радиация составляет 82,9 ккал/см, число солнечных дней в году составляет 252 дня.

В течение теплого времени года (апрель-сентябрь) преобладают ветры западного и северо-западного направлений, зимой преобладают юго-западные ветры. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха. Под их влиянием весной иссушаются травяной опад, мхи, подстилка и т.п., в эти периоды наблюдается пик возгорания лесов.

|  | Роза ветров на территории Первомайского СП |
| --- | --- |

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая).

Территория района располагается в пределах Смоленско-Московской возвышенности, в бассейнах таких сравнительно крупных рек, как Остер и Ипуть, характеризуется сложной геологической историей, строением территории, что нашло отражение в рельефе. Поверхность района пологоволнистая, местами увалистая с отдельными всхолмлениями. Абсолютные отметки 180-210 м над уровнем моря. Около 70% территории района лежит выше 200 м над уровнем моря.

В целом рельеф представляет собой пониженные аллювиально-зандровые равнины, служившие ложбинами стока талых вод днепровского ледника (среди них Сожско-Остерская и Ипутьская низины). Равнинный рельеф местности нарушается краевыми образованиями днепровского ледника: Рославльской и Асельской моренными грядами, Екимовичской (Придеснинской) возвышенностью, отдельными всхолмлениями. Поверхность возвышенных мест расчленена балками и оврагами. В центральной и восточной части развиты краевые образования днепровского ледника — озовые гряды и камовые холмы (Шумячская и Криволесская гряды). Здесь можно встретить дюнные всхолмления. В целом западная часть более низкая, чем остальная территория. На крайнем юге наблюдаются невысокие моренные всхолмления, а в бассейне рек Ипуть и Десна встречаются небольших размеров карстовые воронки.

Большую роль в формировании рельефа сыграло валдайское оледенение, с которым связано образование толщи лессовидных отложений, перекрывающих мощным плащом северную часть территории. С отступлением Валдайского ледника связано образование аллювиально-зандровых равнин и террас.

| 1.4. | Землеустройство Баланс земель при территориальном планировании (функциональном зонировании) территории Первомайского СП. |
| --- | --- |
| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Площадь (га) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Земли населенных пунктов Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли рекреационного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 6500.80 656.96 72.47 10.04 56.94 5.49 - - 5768.82 79.42 770.35 | 46.9 4.7 0.5 0.15 0.3 0.05 - - 41.7 0.6 5.6 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 13848.82 | 100,0 |

| 1.5. 1.5.1. | Социально-экономическое состояние территории Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции |
| --- | --- |

На 01.01.2010 г. существующее население Первомайского СП составляет 2 329 чел., проживающих в 13 СНП

Сравнительный анализ населения Смоленской области, Шумячского  района, Первомайского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Смоленская область | Шумячский район | Первомайское СП |
| 1. | Население (всего), чел. | 974 139 | 12 928 | 2 329 |
| 1.1. | В том числе сельское население | 275 400 | 12 928 | 2 329 |
| 2. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 19,6/5,5 | 10,6/10,6 | 16,8 |
| 3. | Количество поселений, ед. | 298 | 8 | 1 |
| 4. | Средняя численность населения СП, чел. | 924 | 1616 | 2 329 |

Численность населения в Первомайском СП (2 372 чел.) значительно выше, чем средняя численность населения в СП Смоленской области (924 чел.) или в Шумячском районе (1616 чел.).  90 % населения Первомайского СП (2 135 чел.) проживает в центре Первомайского СП – с. Первомайский.

На фоне демографической динамики происходит изменение структуры населения по всем возрастным группам. За период с 2007 по 2010 гг. численность населения по возрастным группам в Первомайском СП изменялась следующим образом:

Распределение населения на территории Первомайского СП по основным возрастным группам, чел.

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, в том числе: | 2464 | 2402 | 2372 | 2329 |
| 0-15 лет | 319 | 292 | 278 | 334 |
| Трудоспособное население | 1605 | 1611 | 1560 | 1400 |
| Пенсионеры | 540 | 499 | 534 | 595 |

Таким образом, с 2007 по 2010 г. численность населения на территории Первомайского СП уменьшилась на 135 чел или в течение 4 лет на 33 чел. ежегодно.

По состоянию на 01.01.2010 г. В Первомайском СП проживает 1 043 мужчины и                                               1 286 женщин.

Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Шумячского района», численность населения по району и в сельском поселении будет изменяться следующим образом:

| Муниципальные образования | Численность населения на конец 2008 г., чел. | Численность населения на конец 2012 г., чел. | Численность населения на конец 2017 г., чел. | Численность населения на конец 2027 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шумячский район | 12 928 | 10 837 | 9 263 | 6 489 |
| Первомайское сельское поселение | 2372 | 2 056 | 1 872 | 1 211 |

Прогнозные данные демонстрируют снижение количества населения в Шумячском районе  к 2012 г. в 1,19 раза, к 2017 г. в 1,4 раза и на конец 2027 г. в 2,00 раза по отношению к базовому периоду (2008 г.).

Убыль населения в Первомайском СП прогнозируется к 2012 г. в 1,15 раза, к 2017 г. в 1,27 раза и на конец 2027 г. в 1,99 раза по отношению к базовому периоду (2008 г.), что  соответствует аналогичным показателям по району в целом.

В целом, на конец 2027 г. в сельском поселении ожидается сокращение общей численности населения на 1161 чел. (в среднем за 20 лет на 58 чел. ежегодно).

На сложившуюся динамику прогнозируемой численности населения оказывают влияние, с одной стороны, продолжающаяся естественная убыль населения  и  отмечаемый механический прирост населения, с другой стороны.

Таким образом, на расчетный срок реализации генплана следует ожидать относительной стабилизации населения на территории Первомайского сельского поселения.

Существующее население по Первомайскому СП (зарегистрированных по месту жительства) за 2008 год составляет всего 2 329 человек, в том числе с. Первомайский –                           2 105 человек и в остальных 12 сельских населенных пунктах – 224 человека.

Численность пенсионеров в Первомайском СП составляет около 595 чел. или 25,5 %, население от 0 до 15 лет – около 210 чел. или 9 %.

Численность трудоспособного населения, таким образом,  составляет 1 254 чел. или 53,8 % от существующего населения.

Из общего числа трудоспособного населения на производственных объектах и в сфере обслуживания на территории сельского поселения заняты в экономике 676 чел. (43,8 % от общего числа населения СП и 54,0 % от числа трудоспособного населения).

Из общего числа занятых в экономике, в производственной сфере заняты на территории СП 465 чел. и в сфере обслуживания заняты 211 чел.

Из оставшегося числа трудоспособного населения в 578 чел. около 110 чел. имеют статус безработных, около 190 чел. – студенты, около 30 человек временно проживают за пределами СП (по обстоятельствам) и около 248 человек трудятся вне территории Первомайского СП и связаны с системными миграциями с производственными целями.

Демографическая характеристика в с. Первомайский (численность населения – 90% от населения СП) мало изменяется по отношению к демографии сельского поселения в целом.

Наиболее негативная демографическая динамика наблюдается в СНП Крутояки, Малая Игнатовка, Чернатка.

С учетом реализации мероприятий, запланированных в Генплане по экономическому и социальному развитию территории Первомайского СП, а также исходя из демографического анализа  населения за последние 3 года, с учетом тенденции естественного и механического движения численности населения, прогнозируется численность постоянного населения, зарегистрированного в Первомайском СП, на                              1-ю очередь (2017 г.) в 2 225 чел., на расчетный срок (2027 г.)  в 2 370 чел., при существующем населении (за 2010 г.) в 2 329 чел.

| 1.5.2. | Производство |
| --- | --- |

В структуре занятости населения Шумячского района, в целом, и Первомайского СП, в частности, работающие в промышленности составляют 26 %, в сельском хозяйстве – 9%, в лесном хозяйстве – 6%, на предприятиях транспорта и связи – 4%, в строительстве – 1 %, в жилищно-коммунальном хозяйстве – 2%, в прочих видах деятельности материального производства – 3 %, в сфере торговли и общественного питания – 9%.

Из производственных предприятий (включая сельскохозяйственное производство), расположенных на территории Первомайского СП, отмечаются в Генплане:

Перечень предприятий и организаций МО Первомайское СП

ОАО «Первомайский стекольный завод»

Кафе закусочная (в торг. центре)

Кафе закусочная

Подсобное хозяйство

Свалка ТБО

Баня

Хозяйственный магазин (2)

Торговый центр

Автостанция

АЗС

Первомайская врачебная амбулатория

ИП «Гоманков» магазин

ИП «Пухов» (Ларек, Магазин)

ИП «Андреева» магазин

СПК "Дубровка"

Павильон «ИП Баранова ГД»

| 1.5.3. | Транспортная инфраструктура |
| --- | --- |

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта. Объекты и линейные сооружения железнодорожного транспорта на территории СП отсутствуют.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по территории Первомайское СП составляет всего 17,5 км.

Основные автотранспортные направления на территории МО Первомайского СП:

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения:

| - | «Шумячи – Первомайский – трасса А141 Рославль-Смоленск» – (17,9 км в границах СП); |
| --- | --- |

Автомобильные дороги местного значения, находящиеся в муниципальной собственности:

| - | с. Первомайский – ул. Никольская (2,0 км) |
| --- | --- |

Восточнее с. Первомайский расположена автозаправочная станция:

| - | ОАО НК «Роснефть - Смоленскнефтепродукт». |
| --- | --- |

Объектов придорожного сервиса (автомоек, пунктов питания, мест отдыха, пунктов обмена валют) на территории Первомайского сельского поселения нет.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и др.) оборудованы стационарными мостовыми сооружениями и автотранспортными развязками .

Объекты железнодорожного транспорта на территории СП, в частности, и на территории района, в целом, отсутствуют. Ближайшая  железнодорожная  станция  Понятовка  находится  в  32 км  от с. Первомайский  на железной  дороге  «Москва – Могилев» в Шумячском районе.

Объекты с воздушным транспортом на территории СП, в частности, и на территории района, в целом, отсутствуют.

Объекты речного транспорта на территории СП, в частности, и на территории района, в целом, отсутствуют. Река Остер, протекающая по восточной границе  СП, судоходной не является.

| 1.5.4. | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- |

Электроснабжение.

По территории поселения проходят ЛЭП-35 кВ.

Электроснабжение МО Первомайского СП осуществляется по воздушной линии электропередач напряжением 35 кВ, проходящей:

Со стороны пгт Шумячи до подстанции, расположенной с южной стороны с. Первомайский. Двухтрансформаторная подстанция ПС 35/10кВ «Первомайская»,                   с установленной  мощностью трансформаторов 2х10 МВА. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г. Средний коэффициент загрузки трансформаторов - 17%.

В 2009 г начата реконструкция линий электропередач в с. Первомайский.

Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение населенных пунктов Первомайского СП: с. Первомайский, д. Дубровка, д. Гераськовка обеспечивается от артезианских скважин, расположенных на их территории.

Водоснабжение индивидуального жилого фонда в населенных пунктах СП осуществляется также из подземных колодцев общего пользования.

Централизованное водоотведение осуществляется только с территории с. Первомайский.

Характеристика системы канализации на территории с. Первомайский:

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км. | Очистные сооружения | Износ инженерных сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единиц | мощность, тыс. м3/сут. |  |
| с. Первомайский | 1,3 | 1 | 0,4 тыс. м3/сут. | 5 |

Газоснабжение.

МО Первомайского СП природным газом  газифицировано по газораспределительной сети «Шумячи – Первомайский - Починок». Протяженность в границах сельского поселения – около 16,3 км.

Характеристики газопровода:

- диаметр трубы- 273 мм;

- фактическое давление составляет – 6 кг/см2, проектное – 12 кг/см2;

- пропускная способность – 6000 м3/час;

- примерный фактический расход – 600 м3/час.

Газифицировано 99% жилого фонда, в том числе 65% - природным газом.

Основными потребителями газа являются Первомайский стекольный завод и МУП «Коммунальщик».

Газоснабжение с. Первомайский, д. Дубровка осуществляется от природного газа; газоснабжение остальных СНП осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

На перспективу планируется газификация населенных пунктов д. Слобода,                         д. Поповка, посредством строительства линейного газопровода протяженностью 3,77 км с проектным давлением 12 кг/см2.

Теплоснабжение.

Характеристика системы отопления на территории Первомайского СП:

| наименование котельной | наименование НП | вид топлива |
| --- | --- | --- |
| ОАО "Первомайский стекольный завод" | Первомайский | газ |
| Первомайская больница | Первомайский | эл.энергия |
| Первомайская средняя школа | Первомайский | газ |
| Блочно-модульная котельная МУП «Коммунальщик» | Первомайский | газ |
| Блочно-модульная котельная МУП «Коммунальщик» | Первомайский | газ |

Связь.

В настоящее время Шумячский район телефонизирован.

Шумячский Узел электросвязи является структурным подразделением Рославльского Центра электросвязи. В районе имеется АТС индекса ЦАТС, типа АТСК-100/2000, расположенная по адресу: 216550, пгт. Шумячи, ул. Советская 76. Монтированная емкость ТФоП – 2100, задействованная емкость – 2033.

На территории Первомайского СП проложены кабели связи ОАО «Ростелеком»

Имеется устойчивое покрытие зоны приема операторов сотовой связи на территории основных населенных пунктов.

Связь между центральной автоматической телефонной станцией и АТС сельских поселений осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.

На территории района осуществляется телевизионное вещание.

Вышки сотовой связи на территории СП– 3 ед. ( "Мегафон", "МТС", "Теле-2",).

Отделение почты и связи находится в с. Первомайский.

Степень инженерного благоустройства жилого фонда на территории Первомайского СП характеризуется следующими показателями по с. Первомайский:

| - - - - - | водопроводом оборудовано 51% жилого фонда; канализацией –48%; централизованным отоплением – 46%; природным газом – 65%; горячим водоснабжением – 49%. |
| --- | --- |

Средний износ коммунально-энергетических сетей составляет от 40 до 70 %.

| 1.5.5. | Социальное обслуживание населения |
| --- | --- |

Из административно-управленческих, общественно-деловых и коммерческих объектов поселения основные сосредоточены в с. Первомайский, в том числе администрация Первомайского СП.

Культурно-просветительные объекты:

дом культуры, библиотека - расположены в с. Первомайский

сельский дом культуры, сельская библиотека – д. Дубровка.

Объект религиозного характера – церковь в с. Первомайский.

Объектов организованного отдыха и туризма на территории Первомайского СП нет.

Объекты сервиса: торговля, питание, бытовое обслуживание – расположены в                 с. Первомайский (торговля – 5 объектов, общей площадью 4960 м2; общественное питание – 3 объекта;  бытовое обслуживание – 4 объектов, в т.ч. 3 места оплаты услуг сотовой связи).

Из объектов образования отмечается наличие в с. Первомайский и д. Дубровка общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений (только в с. Первомайский): МОУ Первомайская средняя общеобразовательная школа с фактическим количеством учащихся 172 чел. (здание приспособленное, процент износа – 27 %), МДОУ детский сад «Хрусталик» с фактическим количеством детей  71 чел. (здание приспособленное, процент износа - 55%).  В д. Дубровка расположена начальная школа с фактическим количеством учащихся 5 чел.

Объекты здравоохранения, в том числе аптеки, расположены в с. Первомайский и                  д. Дубровка. В с. Первомайский находится МУ «Шумячская ЦРБ» Первомайская врачебная амбулатория (дневной стационар  на 5 коек) с числом обслуживающего персонала 9 чел. (здание типовое, процент износа 25 %). В д. Дубровка расположен Вежниковский ФАП. Аптечный пункт (1) в с. Первомайский.

Почтовое отделения связи находится на территории Первомайского СП в с. Первомайский.

Кредитно-финансовые учреждения (1) находятся в с. Первомайский - Рославльское отделение сбербанка России с. Первомайский.

На территории поселения находится 18 объектов ритуального обслуживания населения (в основном – сельские кладбища): с. Первомайский; деревни: Большая Игнатовка, Вежники, Власково, Гераськовка, Дубровка, Крутояки, Малая Игнатовка, Поповка, Слобода, Чернатка, Шибнево, Щемиловка.

С учетом группировки основного населения (87,89%) в СНП радиусы обслуживания и расчетная потребность в учреждениях обслуживания населения в основном удовлетворяют нормативам.

Из анализа целесообразно отметить перспективное развитие учреждений образования в с. Первомайский; объектов отдыха и туризма в с. Первомайский и в рекреационо-туристических зонах  СНП Власково, Вежники; спортивных объектов в с. Первомайский; объектов сервисного обслуживания в с. Первомайский и в деревнях Шибнево, Гераськовка, Щемиловка, Чернатка, Крутояки.

| 1.5.6. | Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования |
| --- | --- |

В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, необходимо осуществить на первую очередь генплана (до 2016 года) следующие мероприятия:

-	проведение регулярного обследования и фотофиксации состояния объектов культурного наследия;

-	разработку нормативной правовой базы муниципального образования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

-	проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия;

-	проведение мероприятий по постановке на государственную охрану как объектов культурного наследия местного (муниципального) значения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.:

- обелиска в честь 275 погибших воинов, ранее работавших в колхозе

«Красная искра» (Смоленская область, Шумячский район, д. Вежники);

2.  обелиска в память 180 воинов, погибших в 1941-1945 гг., ранее работавших

в колхозе «Вперед к коммунизму» (Смоленская область, Шумячский район,

д. Дубровка).

| п/н | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа (28 курганов) | Смоленская область, Шумячский район. 2 км южнее д. Крутояки, на правом берегу р. Остер |
| 2. | Селище | 2,5 км западнее д. Дубровка |
| 3. | Курганный могильник «Дубровка» (24 кургана) | 2,5 км северо-западнее д. Дубровка |
| 4. | Памятное место, где в 1905 году происходила стачка рабочих на стекольном заводе Магидсона | Смоленcкая область, Шумячский район, с. Первомайский |

| 1.6. | Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест |
| --- | --- |

Первомайское сельское поселение является одним из 8 административно-территориальных муниципальных образований (поселений) Шумячского района Смоленской области, центром соответствующей сельской системы расселения. Его площадь равна 13 848,82 га, что составляет 13,8 % от площади Шумячского района.

Границы Первомайского СП установлены в соответствии с Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года N 138-з.

На северо-западе поселение граничит с Хиславичским районом, на северо-востоке -  с Починковским районом, на востоке – с Рославльским районом, на юге -  с Озерным СП, на западе – со Снегиревским СП.

Согласно административно-территориальному делению в состав муниципального образования Первомайское сельское поселение входят 13 сельских населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2010 г. существующее население МО Первомайское СП составляет 2 329 чел., проживающих в 13 СНП,  в том числе:

| № | Наименование сельского населенного пункта | Численность населения - человек | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | село Первомайский деревня Большая Игнатовка деревня Вежники деревня Власково деревня Гераськовка деревня Дубровка деревня Крутояки деревня Малая Игнатовка деревня Поповка деревня Слобода деревня Чернатка деревня Шибнево деревня Щемиловка | 2105 0 0 0 20 124 3 1 10 34 8 24 0 | 353,90 0 3,04 25,41 26,04 82,48 9,10 1,68 20,95 48,68 21,66 44,98 19,00 |
|  | Всего в Первомайском СП | 2329 | 656,96 |

Анализируя сельское расселение Смоленской области, Шумячского МР и Первомайского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

| № п/п | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Смоленская область | Шумячский МР | Первомайское СП |
| 1. | Население (всего), чел. | 974 139 | 12 928 | 2 372 |
| 1.1. | В том числе сельское население | 275 400 | 12 928 | 2 372 |
| 2. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 19,6/5,5 | 10,6/10,6 | 17,1 |
| 3. | Количество сельских поселений, ед. | 298 | 8 | 1 |
| 4. | Средняя численность населения СП, чел. | 924 | 1616 | 2 372 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на территории Первомайского СП значительно выше, чем среднеобластная и чем в Шумячском районе. Среднее количество СНП на территории СП меньше, чем показатели области и больше, чем показатели района, а средняя численность населения СНП значительно выше областной и районной.

| 2. | Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования |
| --- | --- |

В соответствии со «Схемой территориального планирования Смоленской области» и «Схемой территориального планирования Шумячского района» выработка  вариантов решения задач (концепция) и сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Шумячского района и Первомайского сельского поселения осуществлялась в целях устойчивого развития территории в соответствии с комплексом мероприятий по реализации следующих стратегических направлений:

| - - - - - | Население и территориальное развитие; Экономическая основа устойчивого развития; Экологическая безопасность; Жилищное строительство и жилищная обеспеченность; Система учреждений обслуживания населения. |
| --- | --- |
| 2.1. | Население и территориальное развитие |

Площадь территории Первомайского СП в существующих административных границах составляет 13 848,82 га и сохраняется на расчетный срок без изменений.

Существующее население проживает в 13 сельских населенных пунктах и составляет 2 329 чел.

Исходя из сложившейся демографии численность населения на территории Первомайского СП можно считать стабилизировавшейся и на 1-ю очередь (2017г.) она принимается в количестве 2 225 человек, а на расчетный срок (2027г.) - в количестве         2 370 человек постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей.

Предполагается сохранение всех 13 сельских населенных пунктов.

| 2.2. | Экономическая основа устойчивого развития |
| --- | --- |

Численность трудоспособного населения в Первомайском СП  составляет 1 254 чел. или 53,8 % от существующего населения.

Из общего числа трудоспособного населения на производственных объектах и в сфере обслуживания на территории сельского поселения заняты в экономике 676 чел. (29 % от общего числа населения СП и 53,9 % от числа трудоспособного населения).

Из общего числа занятых в экономике, в производственной сфере заняты на территории СП 465 чел. и в сфере обслуживания заняты 211 чел.

Из оставшегося числа трудоспособного населения в 578 чел. около 110 чел. имеют статус безработных, около 190 чел. – студенты, около 30 человек временно проживают за пределами СП (по обстоятельствам) и около 248 человек трудятся вне территории Первомайского СП и связаны с системными миграциями с производственными целями.

При  территориальном планировании предполагается сохранять и развивать существующие мощности на сельскохозяйственном предприятии «СПК Дубровка», восстанавливать исчезнувшие сельхозпредприятия в деревнях: Шибнево, Гераськовка, Слобода, Поповка. Также сохранять и модернизировать основные производственные, строительные, лесохозяйственные и жилищно-коммунальные предприятия в с. Первомайский (см. пункт 1.5.2.). При развитии производственно-экономической сферы рекомендуется на территории Первомайского СП более активное производство и переработка древесины, молочной продукции, развитие вновь коневодства, развития автоуслуг и ремесел.

При развитии в перспективе ряда новых направлений социальной сферы  в вопросах образования, рекреации и туризма (организация полигона военно-тактических игр, конный туризм), развития ремесел и др., Генпланом прогнозируется рост численности трудоспособного населения, занятого в сфере обслуживания.

Прогнозируется на 1 очередь численность трудоспособного населения 1615 чел. (55% от общего числа жителей СП), в т.ч. занятых в сфере производства около 500 чел.,             в сфере обслуживания – около 300 чел; при этом численность мигрирующего с производственными целями населения предполагается сократить до 90 чел.

На расчетный срок (2027 г.) прогнозируется численность трудоспособного населения 2 025 чел. (60,0 % от общего числа жителей СП), в т.ч. количество населения, занятого в сфере производства – возрастет незначительно до 535 чел., а количество работающих в сфере обслуживания – до 600 чел.; при этом новые производства                         и новые объекты сервиса, отдыха и туризма создаются с целью полностью прекратить в перспективе миграционные процессы с производственными целями с территории СП.

| 2.3. | Экологическая безопасность |
| --- | --- |

При перспективном развитии территории Первомайского СП предусматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда на 41,7 % и водного фонда на уровне 0,6 % общей площади территории.

Природные территории могут активно использоваться для организации туризма, в частности:

- активный туризм (организация полигона военно-тактических игр, катание на лошадях).

Активный туризм, подразумевающий имитацию военных действий (пейнтбол, страйкбол, хардбол либо восстановление исторических сражений) в сельской местности пользуется все большей популярностью, что является следствием урбанизации и усилением у многих граждан желания скинуть накопившуюся агрессию, самореализоваться или «перевоплотиться». Кроме того, микроэкономическая модель активного туризма экономически эффективна, т.к. производство данного турпродукта малозатратно – используются заброшенные строения, нежилые населенные пункты, легкие быстровозводимые конструкции.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), производственным (в т.ч. сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) специального назначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения ЧС природного и техногенного характера (защитные зоны).

Единственный химически опасный производственный объект на территории сельского поселения – ОАО «Первомайский стекольный завод», производящий изделия из хрусталя и стекла. Объем загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу – менее 0,1 тыс. т.

| 2.4. | Жилищное строительство и жилищная обеспеченность |
| --- | --- |

Существующий жилой фонд в населенных пунктах на территории Первомайского СП составляет ориентировочно 56,6 тыс.кв.м общей площади, а средняя жилая обеспеченность составляет 24,3 кв.м/чел. Объем ветхого и аварийного жилого фонда                 (с износом более 65 %) ориентировочно оценивается в 10,3 тыс.кв.м. (18,2 % от существующего жилого фонда).

Из общего количества жилого фонда: обобществленный жилой фонд – 27,3 тыс.кв.м. (муниципальный); жилой фонд в личной собственности граждан – 29,3 тыс.кв.м.

Износ жилых строений ориентировочно составляет от 0 до 30 %  - 10,6 тыс.кв.км.; от 30 до 65 % - 37,9 тыс.кв.м.; от 65 % и выше –8,1 тыс.кв.м.

По статистике, в 2008 г. новое жилищное строительство в сельской местности (включая индивидуальную застройку), составляло 204 кв.м. общей площади на                       1000 жителей.

На первую очередь развития территории (2017 г.) новое строительство прогнозируется в объеме  около 6,0 тыс.кв.м; снос аварийного и ветхого жилого фонда – около 3,0 тыс.кв.м; прирост жилого фонда – около 3,0 тыс.кв.м.

Жилой фонд всего составит около 59,6 тыс.кв.м.

Средняя жилая обеспеченность – 25,6 кв.м/чел.

На расчетный срок (2027 г.) новое строительство прогнозируется в объеме  около 24,0 тыс.кв.м; снос аварийного и ветхого жилого фонда – около 20,0 тыс.кв.м; прирост жилого фонда – около 4,0 тыс.кв.м.

Жилой фонд всего составит около 60,4 тыс.кв.м.

Средняя жилая обеспеченность – 26,0 кв.м/чел.

Степень инженерного благоустройства жилого фонда на расчетный срок прогнозируется довести до 70 – 85%.

Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию жилищного строительства на территории Первомайского СП и показателей жилой обеспеченности в перспективе развития сельских территорий, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью нового жилищного строительства с учетом роста жилищной обеспеченности.

В результате естественной убыли сельского населения и нового строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

| 2.5. | Система учреждений обслуживания населения |
| --- | --- |

При перспективном развитии территории Первомайского СП, регламенты функциональной специализации, емкости и радиусов обслуживания учреждений обслуживания населения должны соответствовать действующим нормативам.

В целом эта система на территории Первомайского СП сложилась и ее можно принять за основу.

Предусматривается перспектива развития культурно-просветительных и культурно-развлекательных объектов, объектов отдыха и туризма, гостиниц.

Исходя из вышеизложенного по обоснованию решения задач территориального планирования, концепция Генплана ориентируется в перспективном развитии территории Первомайского СП на вариант модернизационного развития.

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

| - - - | Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего – агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) по заказам конкретных потребителей; Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и объектов; Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной среднеэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием. |
| --- | --- |

| 3. | Перечень мероприятий по территориальному планированию |
| --- | --- |

К основным мероприятиям по территориальному планированию Первомайского сельского поселения относятся:

| - - - - - - - - | Осуществление комплексного территориального планирования (функционального зонирования) территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры населенных пунктов по видам и составу территориальных зон; Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания; Использование и охрана объектов культурного наследия (1 памятник археологии и 3 памятника истории), расположенных на территории СП; установление зон охраны объектов культурного наследия – памятников археологии; Рассмотрение перспективы развития с. Первомайский – центра Первомайского СП – с модернизацией инженерной инфраструктуры, развитием индивидуального жилищного строительства и объектов социального обслуживания населения; Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов; Развитие и модернизация производственных объектов, связанных с производством и переработкой сельхозпродукции, лесным хозяйством и лесопереработкой, пищевой промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством; Развитие рекреации и туризма и объекта отдыха населения (полигон военно-тактических игр); Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании Первомайского СП; |
| --- | --- |
| 4. | Этапы реализации |

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: 1-я очередь –               2017 год и расчетный срок – 2027 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Первомайского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков,                    а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Первомайского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Администрации Первомайского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Первомайского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

| 5. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности. |
| --- | --- |

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Первомайского СП относятся:

| - - - - - - - - - - | Магистральный газопровод (защитная зона 75 м): утечка газа с последующим возгоранием, аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения; Автомобильные дороги общего пользования, межмуниципального и местного значения с защитными придорожными полосами для дорог III-IV технической категории на расстоянии 50 м, для автодорог V технической категории – 25 м от границы полосы отвода автодороги: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте; АЗС (защитная зона 100м): взрывопожароопасные объекты, розливы нефтепродуктов на рельеф; Распределительные подстанции ПС 110/35 кВ (защитная зона 50 м): взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении; Отопительные котельные (защитные зоны от 50 до 100 м): взрывопожароопасные объекты, аварийные остановки, перебои в теплоснабжении объектов; Склады ГСМ на производственных и сельхозпроизводственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф; Полигон компостирования твердых бытовых отходов (ТБО; защитная зона 500 м): пожароопасный объект; Карьер размещения шлама; Пожары в жилом секторе; |
| --- | --- |

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

| - - | Лесные пожары и весенние палы; Ураганы, смерчи, град. |
| --- | --- |
| Общие положения |

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствии с паспортом безопасности территории Первомайского сельского поселения, разработанным в соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября  2003г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений».

Безопасность населения на территории Первомайского СП обеспечивается решением следующих задач:

| - - - - - | характеристикой опасных объектов на территории; показателями риска природных чрезвычайных ситуаций; показателями риска техногенных чрезвычайных ситуаций; показателями риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций; характеристикой организационно-технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории. |
| --- | --- |

Выполнений мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных производственных объектов, населения и окружающей среды.

Характеристика опасных объектов на территории

На территории Первомайского СП отсутствуют: ядерно и радиационно-опасные объекты (ЯРОО), биологически опасные объекты.

Количество взрывоопасных объектов – 3, в том числе:

|  | - АЗС: ОАО НК «Роснефть – Смоленскнефтепродукт. |
| --- | --- |

- Полигон ТБО расположен в 2 км южнее  с. Первомайский.

- Карьер складирования шлама

Химически опасный объект – ОАО «Первомайский стекольный завод».

Анализ пожароопасной обстановки за 1980 -2008 гг. позволяет сделать вывод, что количество пожаров и площади, пройденные огнем в 2009 году сохранятся на уровне среднемноголетних значений. В периоды жаркой и сухой погоды в отдельных районах они могут превысить среднегодовые показатели и уровень 2008 г.

Населенным пунктам на территории Первомайского СП лесные и торфяные пожары угрожать не будут.

Наличие сил и средств ТП РСЧС района, готовность сил и средств, основных лесодержателей позволяют своевременно локализовать возникающие очаги природных пожаров, не допустить их перерастания в крупные, угрожающие населенным пунктам и объектам экономики.

К основным видам биолого-социальных чрезвычайных ситуаций могут относиться эпидемии, эпизоотии, эпифитотии со следующими видами особо опасных болезней: ящур, чума свиная, болезнь Ньюкасла, клещевой энцефалит, фитофтора картофеля.

Иммунологическое обследование населения и бактериологическое обследование животных выявляют на территории Шумячского района устойчивую природную очаговость по туляремии и лептоспирозу.

| 5.1. | Требования пожарной безопасности |
| --- | --- |

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (раздел 2, глава 15) и учитывать:

| - - - - - | Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения (см. пункт 5): производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др. Комплексов (складов) сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей на территории Первомайского СП не планируется; Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП. По населенным пунктам, расположенных на территории СП, где невозможно привлечение пожарной части, расположенной в пгт Шумячи, необходима разработка противопожарных мероприятий, учитывающих организацию добровольных пожарных дружин, приобретение мотопомп, устройство противопожарных водоемов, обучение жителей основным действиям при тушении пожара и т.д.; На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки; Территорию Первомайского СП обслуживает подразделение пожарной охраны (пожарное депо) расположенное в пгт Шумячи, которое удовлетворяет требованиям прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более). |
| --- | --- |

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

| 6. | Цели и задачи территориального планирования Первомайского сельского поселения |
| --- | --- |

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения его территорий (функционального зонирования), исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Первомайского сельского поселения являются:

| - - - - - - - - - | Сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения; Обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития; Безопасность территории и окружающей среды; Комплексное развитие населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров; Размещение производственных и социальных объектов на землях СП с целью использования потенциала трудоспособного населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы территории СП; Надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур; Сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования и лесного фонда, как основных территориально-планировочных компонентов сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий; объектов сельскохозяйственного назначения; объектов лесного хозяйства и лесопереработки; Комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; Учет с целью использования и охраны природоохранных объектов и объектов культурного наследия (памятников археологии и истории). |
| --- | --- |

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Шумячского района» следующие временные сроки его реализации:

| - - | Первая очередь реализации – 2017 год; Расчетный срок реализации – 2027 год. |
| --- | --- |

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Первомайского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

| 7. 7.1. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации) Принципы территориального планирования |
| --- | --- |

В Генплане Первомайского СП выделены следующие категории земель (территориально-функциональные зоны и подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: земли промышленности; земли инженерно-транспортной инфраструктуры; земли специального назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

| 7.1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- |

По целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения  занимают в Первомайском СП значительные территории. Их площадь равняется 6 500,80 га и на перспективу остается неизменной. СХ угодья занимают наибольшую площадь по характеру функциональных зон – 46,9 %.

| 7.1.2. | Земли населенных пунктов |
| --- | --- |

Генпланом не планируется на перспективу прироста жилых зон в землях населенных пунктов. Площадь – 656,96 га.

Жилые зоны развиваются на землях всех 9 жилых СНП.

При градостроительном зонировании для разработки правил землепользования и застройки с. Первомайский, жилые зоны дифференцируются на зоны для индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и зоны для среднеэтажной смешанной жилой застройки до 5-ти этажей (Ж-2)

| 7.1.3. | Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения |
| --- | --- |

Площади земель промышленности остаются неизменны и составляют 10,04 га.

Земли инженерно-транспортной инфраструктуры также сохраняются - 56,94 га.

Земли специального назначения сохраняются на площади 5,49 га (кладбища).

| 7.1.4. | Земли лесного фонда |
| --- | --- |

Площадь земель лесного фонда в составе земель Первомайского СП в перспективе  сохраняется на площади 5 768.82 га или 41.70 % территории СП.

| 7.1.5. | Земли водного фонда |
| --- | --- |

Площадь земель водного фонда (преимущественно акватории рек Остер, Теребревка и др.) остается без изменения на площади 79,42 га или  0,6 % всей территории Первомайского СП.

| 7.1.6. | Земли запаса |
| --- | --- |

Площадь земель запаса на территории Первомайского СП составляет 770,35 га или                5,60 % территории и в перспективе остается без изменения как резервные территории перспективного функционального зонирования.

| 7.1.7. | Принципы функционального зонирования с. Первомайский |
| --- | --- |

В соответствии с перспективным территориальным планированием Первомайского СП выделяется центр сельского поселения  – с. Первомайский  с площадью территории 353,90 га и существующим населением 2 105 человек.

Планируемое территориальное развитие с. Первомайский предполагает организацию новых жилых зон с перспективой строительства преимущественно малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с увеличения жилой обеспеченности.

При градостроительном зонировании выделяются соответствующие территориальные зоны (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35), виды, состав и градостроительные регламенты по которым рассматриваются в Правилах землепользования и застройки Первомайского СП, разрабатываемых  на основе настоящего Генплана.

Как центр обслуживания местной системы расселения, с. Первомайский располагает всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 1.5.5.).

Тем не менее, на перспективу планируется размещение в селе Первомайский                 физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, конно-спортивной школы, 2 гостиниц, стрельбища, а также сервисного обслуживания  для полной и всесторонней поддержки рекреационной и туристической составляющей при развитии данной территории.

В селе в настоящее время наличествуют различные по качеству системы водоснабжения и канализации, электроснабжения и отопления. (подробнее                               см. пункт 1.5.4.), в том числе имеет централизованную систему водоснабжения, электроснабжения, отопления и канализации. В перспективе предполагается комплексная реконструкция и модернизация инженерных объектов и сетей с учетом развития населенного пункта.

Территория населенного пункта по принципам градостроительного (территориально-функционального) зонирования содержит следующие виды территориальных зон:

Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны:

Ц :   Зоны обслуживания и деловой активности.

Зона Ц выделена как зона обслуживания и коммерческой активности для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров соответствующего функционального назначения по улице Советской с умеренным спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, а также нужд гостей поселка, прибывающих в связи с развитием активного туризма на территории поселения, недалеко (4 км) от поселка.

Специальные обслуживающие и деловые зоны:

ЦС-1    территория учреждения здравоохранения (Первомайская врачебная амбулатория);

ЦС-2    территории учебных заведений;

ЦС-3  территории спортивных сооружений.

ЦС-1  зона учреждения здравоохранения, где расположена Первомайская врачебная амбулатория.

На территории  зоны ЦС-2 расположена Первомайская средняя общеобразовательная школа. ЦС-3 - территории спортивных сооружений включает стадион. На перспективу рекомендуется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и конно-спортивной школы, устройство комплекса плоскостных спортивных сооружений.

Жилые зоны:

Ж-1   Зоны индивидуальной усадебной  жилой застройки.

Ж-2   Зоны среднеэтажной смешанной жилой застройки до 5 этажей.

Производственные и коммунальные зоны.

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (внутри села Первомайский):

ТР-3

Связь;

Энергетика;

Водоснабжение;

Теплоснабжение;

Пожарная часть;

Зона автомобильного транспорта на территории с. Первомайский

ПК-3

Стеклообработка;

ЖКХ;

Транспортно-складское хозяйство;

Зоны производственных и коммунальных объектов располагаются преимущественно в южной  части села по ул. Советской и Никольской. В этих зонах допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Подзоны производственно-коммунального назначения включают в себя функциональные объекты: связи; энергетики, в т.ч. развитие распределительной электроподстанции «Первомайский»; водоснабжения; теплоснабжения.

Зоны специального назначения:

С-2       Кладбище;

зона кладбища, санитарно-защитная зона 50 м.

Природно-рекреационные зоны:

Р      Рекреационно-ландшафтные территории;

Выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования природного ландшафта и земельных участков озеленения в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства элементов природного ландшафта (лесов, водоемов и др.), обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга населения.

Зоны сельскохозяйственного назначения.

Зоны сельскохозяйственного назначения (СХ)  занимают значительную часть территории с. Первомайский.

| 7.2. | Социальное обслуживание населения |
| --- | --- |

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в Генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории Первомайского СП, а также развиваемых в перспективе рекреационно-туристических зон, перекрывающих нежилые населенные пункты сельского поселения, образуя новые объекты обслуживания соответствующего функционального назначения (прежде всего объекты сервисного обслуживания и отдыха) в населенных пунктах, окружающих зону активного отдыха – полигон военно-тактических игр.

Система размещения объектов социального обслуживания на территории Первомайского СП характеризуется следующим:

| - - - - - - - - - - - | Административно-управленческие сохраняются (модернизируются) в с. Первомайский; Культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты сохраняются (модернизируются) в с. Первомайский, СНП Дубровка; Объекты образования: общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения сохраняются (модернизируются) в с. Первомайский, д. Дубровка; Объекты здравоохранения (в том числе Первомайская участковая больница) сохраняются (модернизируются) в с. Первомайский; в СНП Дубровка. Объекты торговли сохраняются (модернизируются) в с. Первомайский, СНП Дубровка, Слобода; Планируются новые в д. Гераськовка, Крутояки, Чернатка, Шибнево, Щемиловка Объекты связи (почтовое отделение) сохраняется в с. Первомайский, СНП Дубровка.; Физкультурно-спортивные сооружения сохраняются (модернизируются) в с. Первомайский и планируются новые: физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном и конно-спортивная школа в с. Первомайский; Объекты организованного отдыха и туризма предусмотрены в СНП Вежники, Власково на перспективу; Объекты ритуального обслуживания (сельские кладбища – 18 объектов) сохраняются в с. Первомайский, СНП Большая Игнатовка, Вежники, Власково, Гераськовка, Дубровка, Крутояки, Малая Игнатовка, Поповка, Чернатка, Шибнево, Щемиловка; Сохраняются существующая АЗС в с. Первомайский; Территория СП обслуживается пожарной частью районного центра – пгт Шумячи. |
| --- | --- |

| 7.3. 7.3.1. | Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Электроснабжение |
| --- | --- |

Сеть магистральных ЛЭП 35 кВ на территории Первомайское СП остается без изменения. Сохраняются (модернизируются) распределительная электроподстанция «Первомайский» (35/10).

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах модернизированы в соответствии с современными стандартами.

При перспективе освоения новых территорий для жилого и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

| 7.3.2. | Водоснабжение и водоотведение |
| --- | --- |

Водоснабжение населенных пунктов Первомайского СП осуществляется от артезианских скважин, а также из колодцев.

Водозаборы подземных вод существуют и модернизируются в с. Первомайский,                       СНП Дубровка;.

Существующие канализационные очистные сооружения проектной мощностью               400 м3/сут действуют в с. Первомайский на территории стеклозавода. В перспективе планируется создание очистных сооружении на территории села.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и среднеэтажной смешанной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

| 7.3.3. | Газоснабжение |
| --- | --- |

В настоящее время природным газом обеспечивается с. Первомайский, в котором проживает 2 105 чел. и д. Дубровка – 124чел., остальные СНП (11) используют преимущественно сжиженный газ.

Газораспределительный пункт сохраняется (модернизируются) в с. Первомайский.

На перспективу планируются к подключению следующие СНП (3): Шибнево, Слобода, Поповка, в которых проживает 68 чел.

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

Остальные населенные пункты Первомайского СП в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.

| 7.3.4. | Теплоснабжение |
| --- | --- |

Централизованное теплоснабжение осуществляется от бытовых котельных с. Первомайский. Отопительные котельные введены в эксплуатацию в 2009 г.

В перспективе новые отопительные и производственные котельные потребуются в комплексе с развитием новых жилых и производственных зон с учетом перспективной газификации поселения.

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

| 7.3.5. | Связь |
| --- | --- |

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи (3) в с. Первомайский, равно как и кабели ООО «Ростелеком»

Сохраняются отделения почтовой связи (1) в с. Первомайский и в СНП Дубровка,                     а также отделение сбербанка (1) в с. Первомайский.

| 7.4. 7.4.1. | Основные планировочные ограничения Охрана окружающей среды |
| --- | --- |

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природно-экологического каркаса. К основным элементам природно-экологического каркаса отнесены водные пространства рек Остер  и ее приток р. Теребревка и др.; лесные массивы, которые выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные функции, озерно-болотно-луговые комплексы, а также лесозащитные полосы. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий – не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% - 60% .

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем путем разработки и организации санитарно-экологических мероприятий.

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Первомайского СП в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

-	   ОАО «Первомайский стекольный завод»

| - - - - - - - - | Производственные, коммунальные объекты, животноводческие фермы, подсобные хозяйства и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны; Источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.); Магистральный газопровод; Межпоселковые газопроводы и ГРП; Источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (воздушные линии электропередачи и понижающие подстанции). Полигон ТБО и карьер шлама и пр. загрязненные территории; Выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф; Кладбища. |
| --- | --- |

Формирование природно-экологического каркаса территории Первомайского СП возможно с учетом следующих факторов:

| - - - - - - | Перспективное сохранение земель лесного фонда (5768,82 га или 41,70 % территории СП) как источника оздоровления воздушного бассейна, улучшения экологической обстановки; Наличие на территории водного фонда (малые реки с притоками) с созданием соответствующих водоохранных зон; Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры (до 75 % и более), что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП; Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон сельскохозяйственных и производственных предприятий, с целью уменьшения вредного воздействия от их деятельности на окружающую среду; Увеличение на расчетный срок автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки; Устройство на территориях АЗС ливневой канализации, локальных очистных сооружений и осуществление дополнительного озеленения; |
| --- | --- |

В настоящее время на территории Первомайского СП находится 1 организованное место для сбора, удаления и утилизации ТБО (в 2,1 км южнее с. Первомайский).                   Согласно заключению Управления Росприроднадзора по Смоленской области ( №801 от 24.05.10 г.) существующая свалка производственных отходов и шлама ОАО «Первомайский стекольный завод» не наносит ущерба экологии Первомайского СП. Существующая свалка так же удовлетворяет производственным мощностям завода. За расчетный срок генерального плана возможно расширение территории существующего ТБО под отходы ОАО «Первомайский стекольный завод», с обеспечением необходимых производственных процессов захоронения и рекультивации отходов и осуществлением мониторинга окружающей среды.

Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Шумячского района рассмотрены в «Схеме территориального планирования Шумячского района».

Охрана водных ресурсов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

| - - - - | Ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной полосе рек и водохранилищ; Реконструкция существующих очистных сооружений; Введение полной биологической очистки сточных вод; Запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов. |
| --- | --- |

Согласно  ст.65  Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны р. Остер составляет 200 м; р. Теребревка – 100 м; остальных рек(ручьев) на территории СП – 50 м.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 30 до 50 м.

В водоохранных зонах запрещается:

| - - - - | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; В пределах прибрежных защитных полос, кроме того, не допускается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей. |
| --- | --- |

Береговая полоса (полоса общего пользования) рек Остер и Теребревка составляет 20 м. К береговой полосе водных объектов общего пользования должен быть обеспечен свободный доступ для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Охрана почв от загрязнения отходами производства и потребления

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из  экологических проблем для территории Первомайского СП. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), возможное отсутствие их учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование отходов может оказывать отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В настоящее время на территории Первомайского СП находится 1 организованное место для сбора, удаления и утилизации ТБО (в 2,1 км южнее  с. Первомайский) и, принадлежащая ОАО «Первомайский стекольный завод», свалка отходов с размещением шламонакопителя от станции нейтрализации.

Значительная часть отходов потребления сжигается на местах, в отопительных печах, либо идет на корм скоту.

В сельских населенных пунктах, в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО, необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Контейнеры должны быть установлены на твердом, водонепроницаемом покрытии (асфальтовое или бетонное). Площадки должны быть обвалованы, иметь благоустроенные подъездные пути. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для комплексного решения вопросов связанных с охраной почв от загрязнения,  в поселении необходимо разработать мероприятия для создания благоприятных условий для сбора, удаления, временного хранения и утилизации ТБО, а именно:

| - - - - - | Разработать схему санитарной очистки территории поселения; Разработать порядок обращения с отходами производства и потребления на территории поселения; Выявить все несанкционированные свалки и провести их рекультивацию; Организовать раздельный сбор отходов в жилом секторе в сменные контейнеры; Заключить договора со специализированными организациями на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки. |
| --- | --- |

Состояние и охрана воздушного бассейна

Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу Первомайского СП, как и в целом для Шумячского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствием вредных производств, относительно небольшим количеством транспортных потоков, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

По состоянию воздушного бассейна, Первомайское СП  относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

Одним из направлений в работе  по сохранению чистоты воздушного бассейна Первомайского СП может быть организация работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Для проведения выше названной работы в бюджете сельского поселения, а также в бюджете Шумячского района рекомендуется предусмотреть необходимые средства. Данная работа должна вестись специализированной организацией имеющей лицензию с участием специалистов по охране природы управления Росприроднадзора, областных и районных органов по охране окружающей среды и природопользованию.

Рекомендуется также выполнение следующих мероприятий:

| - - - | Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон; Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог; Озеленение и благоустройство населенных пунктов. |
| --- | --- |

В целом, экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной.

| 7.4.2. | Охрана объектов историко-культурного наследия |
| --- | --- |

Все 4 объекта культурного наследия (см. пункт 1.5.6.) (в соответствии  с решением Смоленского Облисполкома от 11.06.1974 г. № 358) и вновь выявленные памятники расположены как на территориях СНП (памятники истории), так и на межселенных территориях (памятники археологии).

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315                    «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

В зонах охраны объектов археологического наследия границы зон охраны устанавливаются не менее 100 метров от границ объекта по всему его периметру.

Как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются временные границы зон охраны.

Временной зоной охраны объекта археологического наследия в зависимости от вида объекта устанавливаются следующие временные границы для охраны:

| - - - | Для поселений, городищ, грунтовых могильников, селищ, стоянок, земляных валов, культурного слоя населенных пунктов независимо от места их расположения – 100 метров от границ объекта по всему его периметру; Для курганов высотой до 1 метра и культовых камней – 50 метров от подошвы объекта по всему периметру; Для курганов свыше 2 метров и сопок – 200 метров от подошвы по всему периметру. |
| --- | --- |

| 8. | Основные технико-экономические показатели |
| --- | --- |

| - - - - - - - | Площадь территории Первомайского СП в местной системе координат (СК-67) остается без изменения – 13 848,82 га, в том числе площадь с. Первомайский – 353, 90 га – также остается без изменения; Население: существующее – 2 329 чел.; на 1-ю очередь (2017 г.) – 2 225 чел. и на расчетный срок (2027 г.) – 2 370: население с. Первомайский существующее – 2 105 чел.; на 1-ю очередь – 2 089 чел. и на расчетный срок– 2 185. Количество населенных пунктов – 13 (13 сельских населенных пунктов); Плотность населения: существующая – 16,8 чел./кв.км; на 1-ю очередь – 16,1 чел/кв.км; на расчетный срок – 17,1 чел./кв.км; Средняя численность населения в населенном пункте: существующая – 179,2 чел; на 1-ю очередь (2017 г.) – 192 чел.; на расчетный срок (2027 г.) – 255 чел.; Жилищное строительство: существующий жилой фонд – 56,6 тыс.кв.м; существующий аварийный и ветхий жилой фонд (под снос) – 10,3 тыс.кв.м; новое строительство на 1-ю очередь – 6,0 тыс.кв.м , на расчетный срок – 24,0 тыс.кв.м; прирост жилого фонда на 1-ю очередь – 3,0 тыс.кв.м, на расчетный срок – 4,0 тыс.кв.м; перспективный жилой фонд на 1-ю очередь – 59,6 тыс.кв.м, на расчетный срок – 60,4 тыс.кв.м; Жилая обеспеченность: существующая – 24,3 кв.м/чел., на 1-ю очередь – 25,6 кв.м/чел., на расчетный срок – 26,0 кв.м/чел. |
| --- | --- |

Примечания:

| - - | Перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства. Перспективные показатели ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Смоленской области» и «Схемы территориального планирования Шумячского района» с корректировкой показателей жилой обеспеченности по существующему состоянию последней. |
| --- | --- |
|  | Сводный баланс земель при территориальном планировании (функциональном зонировании) территории Первомайского СП. |
| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Площадь (га) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Земли населенных пунктов Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли рекреационного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 6500.80 656.96 72.47 10.04 56.94 5.49 - - 5768.82 79.42 770.35 | 46.9 4.7 0.5 0.15 0.3 0.05 - - 41.7 0.6 5.6 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 13848.82 | 100,0 |
|  | Основные источники информации |

| - - - - - - - - - - - - - - - - | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008 г. №315; Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ; Закон Смоленской области «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» от 25.12.2006 №155-з; Закон Смоленской области «О наделении статусом муниципального района муниципального образования - Шумячский район Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений» от 28.12.2004; СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Постановление Администрации Смоленской области от 05.06.2007 № 207 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области»; Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Смоленской области» (2007 г.); Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Шумячского района» (2008 г.); Паспорт безопасности Шумячского района Смоленской области (2007 г.) |
| --- | --- |